PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚNY č.1

ÚZEMNÍ PLÁN ČESKÉ HEŘMANICE

OBSAH :

I.	ÚZEMNÍ PLÁN

TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU

a. vymezení zastavěného území	........ str. 03

b. koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot	........ str. 03

c. urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch,

ploch přestavby a systému sídelní zeleně	........ str. 04

d. koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umísťování	........ str. 09

e. koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení

podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability,

prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochranu před povodněmi ,

rekreaci, dobývání nerostů a podobně	........ str. 11

f. stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s

určením převážného účelu využití (hlavní využití), pokud je možné jej

stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití, případně podmíněně

přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového

uspořádání , včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu (např.

výškové regulace zástavby, intenzity využití pozemků v plochách)	........ str. 14

g. vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření,

staveb a opatření k zajištění obrany a bezpečnosti státu a ploch pro

asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit	........ str. 22

h. vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných

opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo	........ str. 22

i. údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené

grafické části	........ str. 23

j. vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného

budoucího využití, včetně podmínek pro jeho prověření	........ str. 23

k. vymezení ploch a koridorů, ve kterých je prověření změn jejich využití

územní studií podmínkou pro rozhodování, a dále stanovení lhůty pro

pořízení územní studie, její schválení pořizovatelem a vložení dat o této

studii do evidence územně plánovací činnosti	........ str. 23

GRAFICKÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU

I. a.	Výkres základního členění území	1 : 2880	3 listy

I. b. Hlavní výkres	1 : 2880	3 listy

II. a. Koordinační výkres	1 : 2880	3 listy

I.	ÚZEMNÍ PLÁN

TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU

a. Vymezení zastavěného území

Zastavěné území obce České Heřmanice je vymezeno na  mapovém podkladu KMD (katastrální ma-pa digitální) z Katastru nemovitostí k 30.04.2012. Obec má dvě katastrální území k. ú. České Heřma-ice a k. ú. Chotěšiny.

b. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot

Správní území obce České Heřmanice je tvořeno čtyřmi místními částmi České Heřmanice, Chotěši-ny, Borová a Netřeby a nemá příliš členitou konfiguraci. Vlastní obec České Heřmanice tvoří poměrně sevřený urbanistický tvar, připomínající městečko, situovaný kolem návsi na křižovatce silnic II/317 a III/3179. Jednotlivé domy jsou situovány převážně kolem této návsi. Orná půda tvoří velmi význam-nou část území obce – 715 ha a nachází se rovnoměrně v celém katastru. Lesy představují pouze malou část katastru celé obce – 62 ha a nacházejí se sporadicky na severním, východním a západ-ním okraji obce.

Koncepce rozvoje je následující:

- zachovat kvalitu přírodního prostředí a usilovat o jeho zlepšení

- zachovat krajinný ráz a přírodní a estetické hodnoty na území obce

- stabilizovat a rozvíjet hlavní sídlotvorné funkce: bydlení, veřejnou infrastrukturu, rekreaci a sport, občanskou vybavenost, služby, výrobu a dopravu

- zachovat specifickou urbanistickou strukturu obce se situováním zástavby podél silnice III/3179 a Sloupnického potoka s občanskou vybaveností soustředěnou ve středu obce

- chránit stávající veřejná prostranství v centru obce

- zachovat a rozvíjet prostupnost zástavby pro pěší

- prostorovými regulativy chránit měřítko zástavby v rámci celé vesnice, které se zachovalo ve značném rozsahu

- nenavrhovat izolované zastavitelné plochy ve volné krajině

- chránit stávající vzrostlé stromy, tvořící významný urbanistický prvek v krajině

- intenzivněji využívat stávající a navržené plochy a objekty pro drobnou výrobu a služby

- dobudovat chybějící technickou infrastrukturu (zemní plyn, kanalizace)

- usilovat o všeobecně prospěšný demografický, ekonomický a hospodářský rozvoj obce

- chránit kulturní dědictví, hřbitovy, sakrální a pietní stavby

- ochrana 3 nemovitých kulturních památek:

- usedlost čp. 30 (obytná část) r. č. 20845/6 – 3847

- sýpka u čp. 49 r. č. 34172/6 – 3848

- kostel sv. Jakuba většího r. č. 20369/6 – 3830/1

- ochrana objektů památkově hodnotných :

- statek čp. 37 – fasáda  s klasicistním štítem, parc. č. 61

- dům čp. 53, parc. č. 10/1 na náměstí

- část objektu č.p. 34 s pseudobarokní fasádou, parc. č. 56

- kamenná zděná stodola čp. 35, parc. č. 59

- chalupa č.p. 20, chalupa s podstávkou, parc. č. 37/1

- původní dům z opukového kamene, parc. č. 5/1)

- kamenný křížek, parc. č. 290/8

- celé správní území obce České Heřmanice je územím s archeolog. nálezy ÚAN III což vyplý-vá z toho, že obec je trvale osídlena od 13. století. Dále se zde nacházejí ÚAN II a ÚAN I.

c. Urbanistická koncepce včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch Přestavby a systému sídelní zeleně

c. 1. Urbanistická koncepce

Urbanistická koncepce obce České Heřmanice, tvořené čtyřmi místními částmi České Heřmanice, Chotěšiny, Borová a Netřeby, vychází ze stávajících urbanistických struktur, které vhodným způso-bem rozvíjí tak, aby navrhované plochy bydlení v rodinných domech, plochy bydlení v bytových do-mech, plochy výroby a skladování – drobné a řemeslné výroby, plochy dopravní infrastruktury silniční a plochy vodní resp. vodních staveb navazovaly na původní urbanistické členění obce a vhodně do-plňovaly celý sídelní útvar. Rovněž jsou vymezeny skladebné prvky systému ekologické stability ÚSES.

c. 2. Vymezení zastavitelných ploch

c. 2. 1. Plochy přestavby – P

Jako plochy přestavby je vymezeno celkem 10 lokalit P1 až P 10 :

LOKALITA P 1 – BV – Bydlení – v rodinných domech – venkovské

| č. | popis lokality | čísla parcel | výměra celé parcely m2 | uvažovaný zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P 1 | Chotěšiny za autobusovovu zastávkou | 273/8 část | 5597 | 1618 |
|  |  | ~ 1 RD | celkem | 1618 |

Poznámka: částí lokality P1 prochází ochranné pásmo VN elektro 35 kVA

LOKALITA P 2 – BV – Bydlení – v rodinných domech – venkovské

| č. | popis lokality | čísla parcel | výměra celé parcely m2 | uvažovaný zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P 2 | Chotěšiny nad čp. 11 | 64 část | 4000 | 2996 |
|  |  | ~ 2 RD | celkem | 2996 |

Poznámka: částí lokality P2 prochází ochranné pásmo VN elektro 35 kVA

# LOKALITA P 3 – BV – Bydlení – v rodinných domech – venkovské

| č. | popis lokality | čísla parcel | výměra celé parcely m2 | uvažovaný zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P 3 | České Heřmanice za restaurací | 354/1 část | 183147 | 3535 |
|  |  | ~ 3 RD | celkem | 3535 |

# LOKALITA P 4 – BV – Bydlení – v rodinných domech – venkovské

| č. | popis lokality | čísla parcel | výměra celé parcely m2 | uvažovaný zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P 4 | České Heřmanice za čp. 98 | 346/20 | 46 | 46 |
|  |  | 20/4 | 98 | 98 |
|  |  | 9/5 | 185 | 185 |
|  |  | 9/7 | 679 | 679 |
|  |  | ~ 1 RD | celkem | 1008 |

# LOKALITA P 5 – BV – Bydlení – v rodinných domech – venkovské

| č. | popis lokality | čísla parcel | výměra celé parcely m2 | uvažovaný zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P 5 | České Heřmanice K Horkám | 785 | 475 | 475 |
|  |  | 793 | 1507 | 1507 |
|  |  | 792 | 165 | 165 |
|  |  | 1244 | 239 | 239 |
|  |  | 91/1 | 1145 | 1145 |
|  |  | 794/1 | 1124 | 1124 |
|  |  | 795/1 | 103 | 103 |
|  |  | 91/2 | 1402 | 1402 |
|  |  | 794/4 | 248 | 248 |
|  |  | ~ 4 RD | celkem | 6408 |

# LOKALITA P 6 – BV – Bydlení – v rodinných domech – venkovské

| č. | popis lokality | čísla parcel | výměra celé parcely m2 | uvažovaný zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P 6 | Borová vedle čp. 12 | 509 | 1721 | 1721 |
|  |  | 512 | 245 | 245 |
|  |  | ~ 1 RD | celkem | 1966 |

# LOKALITA P 7 – BV – Bydlení – v rodinných domech – venkovské

| č. | popis lokality | čísla parcel | výměra celé parcely m2 | uvažovaný zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P 7 | Borová vedle čp. 2 | 521/2 | 1952 | 1952 |
|  |  | ~ 1 RD | celkem | 1952 |

# LOKALITA P 8 – BV – Bydlení – v rodinných domech – venkovské

| č. | popis lokality | čísla parcel | výměra celé parcely m2 | uvažovaný zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P 8 | Netřeby za čp. 33 | 868 | 313 | 313 |
|  |  | 869 | 281 | 281 |
|  |  | 870 | 281 | 281 |
|  |  | 865 | 286 | 286 |
|  |  | 871 | 299 | 299 |
|  |  | 872 | 58 | 58 |
|  |  | 873 | 29 | 29 |
|  |  | 874 | 25 | 25 |
|  |  | 875 | 25 | 25 |
|  |  | 876 | 25 | 25 |
|  |  | 877 | 25 | 25 |
|  |  | 878 | 25 | 25 |
|  |  | 879 | 25 | 25 |
|  |  | 880 | 25 | 25 |
|  |  | 881 | 25 | 25 |
|  |  | 882 | 29 | 29 |
|  |  | 883 | 381 | 381 |
|  |  | 884 | 360 | 360 |
|  |  | 885 | 381 | 381 |
|  |  | ~ 2 RD | celkem | 2898 |

# LOKALITA P 9 – BV – Bydlení – v rodinných domech – venkovské

| č. | popis lokality | čísla parcel | výměra celé parcely m2 | uvažovaný zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P 9 | České Heřmanice za čp. 98 | 346/2 | 390 | 390 |
|  |  | 9/4 | 1255 | 1255 |
|  |  | 9/8 | 725 | 725 |
|  |  | ~ 2 RD | celkem | 2370 |

# LOKALITA P 10 – BV – Bydlení – v rodinných domech – venkovské

| č. | popis lokality | čísla parcel | výměra celé parcely m2 | uvažovaný zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P 10 | České Heřmanice za čp. 31 | 71/1 | 2656 | 2067 |
|  |  |  | celkem | 2067 |

c. 2. 2. Plochy zastavitelné – Z

Jako plochy zastavitelné je vymezeno 13 lokalit Z 1 až Z 13 :

LOKALITA Z 1 – BV – Bydlení – v rodinných domech – venkovské

| č. | popis lokality | čísla parcel | výměra celé parcely m2 | uvažovaný zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Z 1 | Chotěšiny jih | 18/3 | 35 | 35 |
|  |  | 17/4 | 1153 | 1153 |
|  |  | 17/2 | 843 | 843 |
|  |  | 17/3 | 1065 | 1065 |
|  |  | 21/3 | 1837 | 1837 |
|  |  | 46 st. | 11 | 11 |
|  |  | 21/1 | 5514 | 5514 |
|  |  | ~ 5 RD | celkem | 10458 |

LOKALITA Z 2 – BV – Bydlení – v rodinných domech – venkovské

| č. | popis lokality | čísla parcel | výměra celé parcely m2 | uvažovaný zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Z 2 | České Heřmanice za čp.122 | 382/2 | 3336 | 3336 |
|  |  | 383 | 583 | 583 |
|  |  | 389/1 část | 519 | 240 |
|  |  | ~ 2 RD | celkem | 3919 |

LOKALITA Z 3 – BV – Bydlení – v rodinných domech – venkovské

| č. | popis lokality | čísla parcel | výměra celé parcely m2 | uvažovaný zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Z 3 | České Heřmanice jih | 796/1 část | 320305 | 3482 |
|  |  | 803 část | 8876 | 2144 |
|  |  | ~ 3 RD | celkem | 5626 |

LOKALITA Z 4 – VD – Výroba a skladování – drobná a řemeslná výroba

| č. | popis lokality | čísla parcel | výměra celé parcely m2 | uvažovaný zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Z 4 | České Heřmanice jih | 796/1 část | 320305 | 1825 |
|  |  | 1245 část | 510 | 202 |
|  |  | 803 část | 8876 | 1364 |
|  |  |  | celkem | 3391 |

LOKALITA Z 5 – DS – Dopravní infrastruktura – silniční

| č. | popis lokality | čísla parcel | výměra celé parcely m2 | uvažovaný zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Z 5 | Borová u silnice III/3179 | 526/1 část | 5375 | 741 |
|  |  | 1314 část | 178 | 24 |
|  |  | 549/1část | 1693 | 217 |
|  |  | 549/2 část | 1975 | 211 |
|  |  | 1315 část | 169 | 24 |
|  |  | 576/1 část | 2169 | 215 |
|  |  | 1318 část | 203 | 21 |
|  |  | 587/2 část | 1757 | 227 |
|  |  | 1320 část | 211 | 41 |
|  |  | 593/1část | 1368 | 103 |
|  |  | 593/3 část | 76 | 20 |
|  |  |  | celkem | 1844 |

LOKALITA Z 6 – BV – Bydlení – v rodinných domech – venkovské

| č. | popis lokality | čísla parcel | výměra celé parcely m2 | uvažovaný zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Z 6 | Borová u silnice III/3179 | 526/1 část | 5375 | 4634 |
|  |  | 1314 část | 178 | 154 |
|  |  | 549/1část | 1693 | 1476 |
|  |  | 549/2 část | 1975 | 1764 |
|  |  | 1315 část | 169 | 145 |
|  |  | 576/1 část | 2169 | 1954 |
|  |  | 1318 část | 203 | 182 |
|  |  | 587/2 část | 1757 | 1530 |
|  |  | 1320 část | 211 | 170 |
|  |  | 593/1část | 1368 | 1265 |
|  |  | 593/3 část | 76 | 56 |
|  |  | 526/3 | 44 | 44 |
|  |  | 549/5 | 171 | 171 |
|  |  | 549/6 | 64 | 64 |
|  |  | 576/2 | 168 | 168 |
|  |  | 587/3 | 161 | 161 |
|  |  | ~ 7 RD | celkem | 13938 |

LOKALITA Z 7 – DS – Dopravní infrastruktura – silniční

| č. | popis lokality | čísla parcel | výměra celé parcely m2 | uvažovaný zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Z 7 | Netřeby „Na kamenci“ | 966/1 část | 21252 | 2488 |
|  |  |  | celkem | 2488 |

LOKALITA Z 8 – BV – Bydlení – v rodinných domech – venkovské

| č. | popis lokality | čísla parcel | výměra celé parcely m2 | uvažovaný zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Z 8 | Netřeby „Na kamenci“ | 966/1 část | 21252 | 15853 |
|  |  | 966/4 | 1481 | 1481 |
|  |  | 968/2 | 514 | 514 |
|  |  | 980/2 část | 4438 | 809 |
|  |  | ~ 15 RD | celkem | 18657 |

LOKALITA Z 9 – BV – Bydlení – v rodinných domech – venkovské

| č. | popis lokality | čísla parcel | výměra celé parcely m2 | uvažovaný zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Z 9 | Netřeby za čp. 31 | 951 část | 26327 | 6989 |
|  |  | 955/2 | 717 | 59 |
|  |  | ~ 6 RD | celkem | 7048 |

LOKALITA Z 10 – W – Plochy vodní a vodohospodářské

| č. | popis lokality | čísla parcel | výměra celé parcely m2 | uvažovaný zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Z 10 | Rozdělení povodí Chotěšiny | 53 | 2154 | 287 |
|  |  | 47 | 4370 | 1070 |
|  |  | 66/1 | 86017 | 1301 |
|  |  | 64 | 4000 | 221 |
|  |  | 273/2 | 80319 | 9265 |
|  |  | 273/8 | 5597 | 2541 |
|  |  | 38 st. | 134 | 134 |
|  |  |  | celkem | 14819 |

Poznámka : částí lokality W 1 prochází ochranné pásmo VN elektro 35 kVA

LOKALITA Z 11 – W – Plochy vodní a vodohospodářské

| č. | popis lokality | čísla parcel | výměra celé parcely m2 | uvažovaný zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Z 11 | Revitalizace Sloupnického potoka s retenční | 430/1 | 54138 | 45228 |
|  | nádrží a poldrem | 430/2 | 45474 | 31203 |
|  |  | 430/3 | 5076 | 4744 |
|  |  | 431 | 237 | 224 |
|  |  | 432/1 | 5900 | 1867 |
|  |  | 432/2 | 1707 | 837 |
|  |  | 445/1 | 4172 | 2313 |
|  |  | 462/3 | 2946 | 2588 |
|  |  | 759 | 178248 | 7203 |
|  |  | 727 | 41850 | 2389 |
|  |  | 445/2 | 450 | 450 |
|  |  | 430/4 | 357 | 357 |
|  |  | 462/1 | 27796 | 13251 |
|  |  | 1326/1 | 5046 | 1763 |
|  |  |  | celkem | 114417 |

# LOKALITA Z 12 – BV – Bydlení – v rodinných domech – venkovské

| č. | popis lokality | čísla parcel | výměra celé parcely m2 | uvažovaný zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Z 12 | Chotěšiny SV okraj | 274/2 | 3637 | 1425 |
|  |  | 54 st. | 55 | 55 |
|  |  | 56 st. | 55 | 77 |
|  |  |  | celkem | 1557 |

# LOKALITA Z 13 – BV – Bydlení – v rodinných domech – venkovské

| č. | popis lokality | čísla parcel | výměra celé parcely m2 | uvažovaný zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Z 13 | České Heřmanice SV okraj | 363/1 | 1971 | 1971 |
|  |  |  | celkem | 1971 |

d. Koncepce veřejné infrastruktury včetně podmínek pro její UMísťování

d.1. Veřejná prostranství - PV

# Nové plochy PV – Veřejná prostranství nejsou vymezovány.

d. 2. Doprava - DS

Pro plochy DS – Dopravní infrastruktura – silniční jsou navrženy celkem 2 lokality o celkové ploše 4332 m2 :

Z5  – Borová u silnice III/3179

Z7  – Netřeby „Na kamenci“

Doplnění místních komunikací pro napojení a obsluhu navrhovaných lokalit je možné v rámci připust-ného využití zastavitelné plochy.

d. 3. Vodní hospodářství

d.3.1. Zásobování vodou

Je navrhováno vybudování 3 vodovodních řadů :

###### NAVRHOVANÉ VODOVODNÍ ŘADY

| lokalita | popis řadu a lokality | délka v metrech |
| --- | --- | --- |
| České Heřmanice jih | napojení navrhovaných lokalit bydlení Z3 a P5 + navrhované lokality drobné a řemeslné výroby Z4 | ~ 380 |
| Borová | napojení navrhované lokality bydlení Z6 | ~ 250 |
| Netřeby | napojení navrhované lokality bydlení Z8 | ~ 220 |
|  | navrhované vodovodní řady celkem | ~ 850 |

d.3.2. Požární hydranty

Nové požární hydranty nejsou navrhovány.

# d. 4. Kanalizace a čištění odpadních vod

V obci České Heřmanice je realizována gravitační a tlaková jednotná kanalizace o celkové délce

~ 4200 m, svedená do centrální ČOV pro 350 EO, situované na severozápadním okraji obce, která řeší odvedení splaškových vod prakticky od všech obyvatel mimo místní části Chotěšiny, Borová a Netře-by. Odtok z ČOV je zaústěn do Sloupnického potoka.

d.5. Plynofikace

Místní části České Heřmanice a Netřeby jsou plynofikované, místní části Borová a Chotěšiny plyno-fikované nejsou.

Je navrženo rozšíření stávajících plynovodních STL řadů :

PLYNOVODNÍ ŘADY

| lokalita | popis řadu a lokality | délka v metrech |
| --- | --- | --- |
| Chotěšiny | napojení celé místní části | ~ 1070 |
| Borová | napojení celé místní části + lokalit P6, P7 a Z5 | ~ 650 |
|  | navrhované plynovodní řady celkem | ~ 1720 |

d. 6. Energetika

Napojení navrhovaných lokalit je možné provést ve vazbě na stávající sekunderní rozvody. Odhadnu-tý navýšený výkon v roce ~ 2020 ~ 520 kW bude možné v případě potřeby zajistit ze stávajících TS jejich přezbrojením, kdy je možné získat navýšení příkonu až o 1840 kVA, a zejména posílením resp. rekonstrukcí stávajících sekundárních rozvodů. V případě potřeby lze realizovat 3 navrhované TS.

d.6.1. Navýšení příkonu, stanovené rozvojem jednotlivých oblastí

roční trend přírůstu :

je uvažován ~ 1 % za rok pro období následujících 10 let tzn. do roku ~ 2020 tzn. celkem o 10 %.

Stávající příkon: P 1 =  2400 kW

Příkon v roce 2020: P2 = P1 x 1.1 = 2400 x 1.1 = 2640 kW

Navýšení příkonu činí: 240 kW

stávající výroba a skladování – zemědělská výroba :

vývoj v této oblasti nelze přesně odhadnout, nepředpokládají se však podstatné změny příkonu stáva-jících zařízení. Odhad navýšení příkonu : ~ 60 kW

navrhované bydlení v rodinných domech venkovské :

předpokládaný příkon 1 RD : P1 = 11.0 kW

navýšení příkonu nové výstavby : 20 RD x 11.0 kW = 220 kW

Celkový nárůst příkonu ve všech oblastech : 240 + 60 + 220 = ~ 520 kW

d.6.2. Transformace VN/NN

Jsou navrženy celkem 3 nové trafostanice (včetně přívodních vedení 35 kVA) :

# TRAFOSTANICE

| TS č. | lokalita | majetek | druh | typ | stávající výkon kVA | maximální výkon kVA | možnost navýšení výkonu | z linky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | České Heřmanice stávající zástavba | VČE | distribuční | betonová stožárová | 400 | 630 | 230 | 35 kVA |
| 2 | České Heřmanice stáv. zástavba + lokalita Z2 | VČE | distribuční |  | 400 | 630 | 230 | 35 kVA |
| 3 | České Heřmanice lokality Z3 a Z4 | VČE | distribuční | betonová stožárová | 400 | 630 | 230 | 35 kVA |
|  |  |  |  | celkem | 1200 | 1890 | 690 |  |

d.7. Spoje a telekomunikace

Případné rozšíření místních telefonních kabelů možné ve vazbě na stávající rozvody, procházející jednotlivými lokalitami.

d.8. Zneškodňování pevných odpadů

Stávající způsob zneškodňování odpadů v obci bude i nadále zachován resp. bude probíhat v souladu s příslušnými nařízeními a předpisy.

e. Koncepce uspořádání krajiny včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, úsES, pro-stupnost krajiny, protierozní opatření, ochranu před po-vodněmi, rekreaci, dobývání nerostů a podobně

e.1. Koncepce uspořádání krajiny

Koncepce uspořádání krajiny v katastru obce České Heřmanice vychází ze stávajícího urbanistického členění, které vhodným způsobem rozvíjí tak, aby navrhované plochy bydlení v rodinných domech,

plochy bydlení v bytových domech, plochy výroby a skladování – drobné a řemeslné výroby, plochy dopravní infrastruktury silniční a plochy vodní i nadále zachovávaly rovnováhu mezi životním prostře-dím, hospodářským rozvojem obce a sociálními vlivy v území a vytvářely mezi těmito jednotlivými složkami vyvážený vztah.

# e. 2. Vymezení ploch a stanovení podmínek jejich využití

# e.2.1. W – Plochy vodní a vodohospodářské

# Pro plochy W – Plochy vodní a vodohospodářské jsou navrženy celkem 2 lokality Z10 a Z11 o celkové ploše 129236 m2.

e.2.2. NZ – Plochy zemědělské

# Nové plochy NZ – Plochy zemědělské jsou navrženy v lokalitě K 1.

LOKALITA K 1 – NZ – Plochy zemědělské

| č. | popis lokality | čísla parcel | kultura | výměra celé parcely m2 | uvažovaný zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K 1 | České Heřmanice „Na Dolinách“ | 357/6 | les | 132 | 132 |
|  |  | 357/86 | les | 161 | 161 |
|  |  | 357/87 | les | 371 | 371 |
|  |  | 357/88 | les | 361 | 361 |
|  |  | 357/89 | les | 408 | 408 |
|  |  | 357/90 | les | 82 | 82 |
|  |  | 357/91 | les | 19 | 19 |
|  |  | 396/4 | orná půda | 18 | 18 |
|  |  | 396/5 | orná půda | 791 | 791 |
|  |  | 396/6 | orná půda | 220 | 220 |
|  |  | 396/8 | orná půda | 777 | 777 |
|  |  | 396/9 | orná půda | 160 | 160 |
|  |  | 396/10 | orná půda | 113 | 113 |
|  |  |  |  | celkem | 3613 |

# e.2.3. NL– Plochy lesní

# Nové plochy NL – Plochy lesní nejsou vymezovány.

# e.2.4. NP – Plochy přírodní

Nové plochy NP – Plochy přírodní nejsou vymezovány.

e.2.5. NSZ – Plochy smíšené nezastavěného území zemědělské

# Nové plochy NSZ – Plochy smíšené nezastavěného území zemědělské jsou navrženy v lokalitě K 2.

LOKALITA K 2 – NSZ – Plochy smíšené nezastavěného území zemědělské

| č. | popis lokality | čísla parcel | kultura | výměra celé parcely m2 | uvažovaný zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K 2 | České Heřmanice „Na Dolinách“ | 342/1 | les | 389 | 389 |
|  |  | 357/92 | les | 156 | 156 |
|  |  |  |  | celkem | 545 |

e.3. Územní systém ekologické stability

Plochy ÚSES jsou nezastavitelné. V katastru obce se nacházejí tyto prvky ekologické stability :

RBC: RBC 464 – Netřebské rybníky

RBK: RBK 854 – Netřebský rybník – Končiny

LBC: LBC II – Dolní Kajzrlík, LBC IV – Chotěšiny, LBC VI – Chotěšiny, LBC VIII – Starý mlýn, LBC IX – Na Kamperách

LBK: LBK IV – IV a (k doplnění), LBK IV – VI (navrhovaný), LBK VI – VII (navrhovaný), LBK VIII – IX (navrhovaný), LBK IX – U Netřebského rybníka, LBK 73 – Sloupnický potok a LBK 74 b – Labuťka

|  | regionálnÍ BIOCENTRA |
| --- | --- |
| prvek ÚSES | rozlišení | název | popis | navrhovaná opatření | výměra ha |
| RBC 464 | stávající | Netřebské rybníky | 3 rybníky (Netřebský, Heřmánek, Podšváb), loučka a listnatý háj Bažantnice, břehové porosty, rákosiny, ornitologická rezervace , mokřad | udržovat hladinu vody, louku sekat 1 x ročně, podpora hnízdění ptactva | ~ 114,63 (v katastru obce ~ 50,0) |

|  | REGIONÁLNÍ BIOKORIDORY |
| --- | --- |
| prvek ÚSES | rozlišení | název | popis | navrhovaná opatření | délka m |
| RBK | funkční | Šnakov - Aronka | biokoridor vedený podél toku řeky Loučná mezi LBC 35 a LBC 36 s přirozenýmí břehovými porosty tvořenými olšemi, vrbami, klenem a osikou. | zachování a údržba břehových porostů, podpora listnaté složky, preference přirozené obnovy, keřové porosty ponechat v původním stavu | ~ 810 |
| RBK 854 | funkční | Netřebské rybníky - Končiny | biokoridor kolem Končinského potoka. Louky, pole, vodní tok s břehovým porostem. Břehový po-rost přirozeného charakteru s olší, vrbou, jasanem, dubem a keři. Lesní porosty na přiléhajících svazích. V lesních porostech převažují listnáče se skupinovou příměsí smrku | Louky – extenzivní obhospodařování – sečení travních porostů, nehnojit. Pole v trase RBK zatravnit. Břehový porost ponechat vývoji s výjimkou údržby, zachovat prostorovou diverzitu. V lesních porostech podpora přirozené dřevinné skladby | ~ 3900 |

|  | LOKÁLNÍ BIOKORIDORY |
| --- | --- |
| prvek ÚSES | rozlišení | název | popis | navrhovaná opatření | délka m |
| LBK IV-IV a | k doplně-ní | nemá | doplnění částečně funkční-ho LBK v lesní a polní trati | maximální podpora listnáčů, obnova a založení porostů dubem a jedlí, při založení v polní trati preferovat keřové patro | ~ 780 (v katastru obce) |
| LBK IV-VI | návrh | Chotěšiny | navržen v polní trati mezi LBC IV a LBC VI | při zakládání preferovat luční biokoridor s keřovým patrem | ~ 700 |
| LBK VI-VII | návrh | nemá | navržen v údolnici mezi LBC VI a LBC VII | založit jako luční s keřovým patrem | ~ 300 (v katastru obce) |
| LBK VIII-IX | návrh | nemá | navržen v polní trati podél hranice katastru obce mezi LBC VIII a LBC IX | založit jako luční s keřovým patrem | ~ 950 |

|  | LOKÁLNÍ BIOKORIDORY |
| --- | --- |
| prvek ÚSES | rozlišení | název | popis | navrhovaná opatření | délka m |
| LBK 73 | funkční | Sloupnický potok | biokoridor vedený převážně zastavěnou částí obce kolem toku Sloupnického po-toka mezi Prostředním Heřmanickým rybníkem a LBC 73 s přirozenýmí břeho-vými porosty tvořenými olšemi, vrbami, klenem a osikou, ve středu obce zahrnu-jící 2 rybníky | zachování a údržba břehových porostů zejména v zastavěné části obce, podpora listnaté složky, preference přirozené obnovy | ~ 2450 |
| LBK 74 b | funkční | potok Labuťka | biokoridor vedený podél potoku Labuťka mezi rybníkem Šváb a LBC 74, s přiroze-nýmí břehovými porosty tvořenými pře-vážně olšemi, vrbami a keřovými porosty | zachování a údržba břehových porostů, ke-řové porosty ponechat v původním stavu | ~ 500 |

|  | LOKÁLNÍ BIOCENTRA |
| --- | --- |
| prvek ÚSES | rozlišení | název | popis | navrhovaná opatření | výměra ha |
| LBC II | funkční | Dolní Kajzrlík | rybník s litorálním pás-mem, mokřad, výskyt vzá-cného vodního ptactva | udržovat hladinu vody, obnova lis-tového porostu, mokřad ponechat bez zásahu, loučky sekat 2 x roč-ně, podpora keř. patra | ~ 6,5 |
| LBC IV | částečně funkční | Chotěšiny | drobný lesík s okolní lou-kou, smíšené porosty silně diferencované | obnova porostů s podporou list-náčů, doplnit keřové pásmo | ~ 2,8 |
| LBC VI | částečně funkční | Chotěšiny | drobný lesík, smíšený po-rost, silně diferencované | při obnově porostů obnovit dub a buk s jedlí. Podpora vertikálního zápoje, ochrana proti okusu zvěří | ~ 0,48 |
| LBC VIII | částečně funkční | Starý mlýn | drobný lesík, potok, smíše-ný porost, silně diferenco-vané | podpora listnáčů, obnova smrko-vých porostů s bukem a jedlí, pod-pora vertikálního zápoje, ochrana proti okusu zvěří | ~ 9,8 |
| LBC IX | částečně funkční | Na kamperách | les, okraj lesa | při obnově porostu doplnit buk s jedlí, podpora vertikálního zápo-je, ochrana proti okusu zvěří | ~ 9,2 |
| LBK IX | funkční | u Netřebského rybníku | biokoridor vedený podél vodoteče k Netřebskému rybníku | zachovat současný stav, podpora přirozené druhové skladby | ~ 1200 |

e.4. Prostupnost krajiny

Prostupnost krajiny není územním plánem dotčena.

e.5. Protierozní opatření

Jako součást protierozních opatření je navržena lokalita Z11 „Revitalizace Sloupnického potoka s retenční nádrží a poldrem“.

e.6. Ochrana před povodněmi

Povodně v roce 1997 obec České Heřmanice nezasáhly. Povodňový plán je zpracován, pro územní plán z něj nevyplývají žádná opatření.

e.7. Rekreace

# Nové plochy pro rekreaci nejsou vymezovány.

e.8. Dobývání nerostů

V obci se nenacházejí výhradní ložiska nerostných surovin a ani zde nebylo stanoveno chráněné ložiskové území. Nové plochy pro dobývání nerostů nejsou vymezovány.

e.9. Přírodní rezervace, parky, rozsáhlá chráněná území apod.

Přírodní rezervace ani parky se v katastrálním území obce nenacházejí. Celé správní území obce leží v CHOPAV Východočeská křída.

f. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způso-bem využití s určením převažujícího účelu využití , pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného vy-užití, popř. podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostor. uspořádání, včetně základ-ních podmínek ochrany krajinného rázu (napřÍKLAD Výškové regulace zástavby, intenzity využití pozemků v plochách)

f.1. Podmínky využití funkčních ploch

Pro každou z funkčních ploch jsou stanovena závazná pravidla funkčního využití a omezení, která je třeba v území respektovat. Funkční využití je specifikováno pro funkce:

- přípustné : realizovatelné bez jmenovitého omezení za podmínek determinace obsahem příslušné právní úpravy

- nepřípustné : nerealizovatelné za žádných podmínek

- podmínečně přípustné : realizovatelné pouze při splnění dané podmínky (hluková studie apod.)

f.2. rozdělení území na funkční plochy

BV – Bydlení v rodinných domech – venkovské

- Hlavní využití : plochy bydlení v rodinných domech s chovatelským, pěstitelským a podnikatel-

ským zázemím resp. možným využitím i pro další nerušící funkce

- Přípustné využití :

- rodinné domy se zahradami a doplňkovými stavbami

- stavby pro agroturistiku

- maloobchod, služby

- veřejná prostranství

- drobná výroba, podnikání a zemědělská činnost, jejichž ochranná pásma nebudou zasahovat na sousední pozemky v území

- plochy izolační zeleně, vyžadované z hygienických důvodů

- silnice, místní a účelové komunikace, cyklostezky, komunikace pro pěší

- cyklotrasy na stávajících komunikacích

- rozvodné inženýrské sítě a nezbytná zařízení technické infrastruktury výhradně pro potřebu ploch

bydlení v rodinných domech

- Nepřípustné využití :

- bytové domy

- stavby pro chov hospodářských zvířat, kde by byly překročeny hygienické limity, dané platnými

právními předpisy

- výroba a výrobní obsluha, kde by byly překročeny hygienické limity, dané platnými právními

předpisy

- dopravní plochy a provozy, kde by byly překročeny hygienické limity, dané platnými právními

předpisy

- vrakoviště a skládky

- zařízení na zneškodňování odpadů včetně skladů

- Výšková regulace zástavby :

- maximální výška všech navrhovaných objektů ve hřebeni nepřekročí 1000 cm od nejnižší úrovně

původního terénu po obvodu stavby (v lokalitě Z 9 850 cm).

BH – Bydlení v bytových domech

- Hlavní využití : plochy bydlení v bytových domech s možným chovatelským, pěstitelským a pod-nikatelským zázemím

- Přípustné využití :

- bytové domy se zahradami a doplňkovými stavbami

- maloobchod, služby, veřejné stravování

- veřejná prostranství

- plochy izolační zeleně, vyžadované z hygienických důvodů

- silnice, místní a účelové komunikace, cyklostezky, komunikace pro pěší

- cyklotrasy na stávajících komunikacích

- rozvodné inženýrské sítě a nezbytná zařízení technické infrastruktury výhradně pro potřebu ploch

bydlení v bytových domech

- Nepřípustné využití :

- rodinné domy

- stavby pro chov hospodářských zvířat, kde by byly překročeny hygienické limity, dané platnými právními předpisy

- výroba a výrobní obsluha, kde by byly překročeny hyg. limity, dané platnými právními předpisy

- dopravní plochy a provozy, kde by byly překročeny hyg. limity, dané platnými právními předpisy

- vrakoviště a skládky

- zařízení na zneškodňování odpadů včetně skladů

- Výšková regulace zástavby :

- maximální výška všech navrhovaných objektů ve hřebeni nepřekročí 1000 cm od nejnižší úrovně

původního terénu po obvodu stavby

RI – Rekreace – plochy staveb pro rekreaci

- Hlavní využití : plochy staveb pro rodinnou rekreaci (rekreačních chat)

- Přípustné využití :

- rekreační chaty se zahradami a drobnými stavbami

- zařízení pro sport a rekreaci

- stavby pro ubytování, služby a veřejné stravování

- agroturistika, bydlení majitelů účelových zařízení

- parkovací plochy pro obsluhu území

- silnice, místní a účelové komunikace, cyklostezky, komunikace pro pěší

- cyklotrasy na stávajících komunikacích

- rozvodné inženýrské sítě a nezbytná zařízení technické infrastruktury výhradně pro potřebu ploch

rekreace

- Nepřípustné využití :

- stavby a zařízení, nesouvisející se stavbami pro rodinnou rekreaci

- Výšková regulace zástavby :

- maximální výška všech navrhovaných objektů ve hřebeni nepřekročí 700 cm od nejnižší úrovně

původního terénu po obvodu stavby

OM – Občanská vybavenost – komerční zařízení malá a střední

- Hlavní využití : plochy staveb a zařízení pro ubytování, služby, administrativu, stravování a malá obchodní zařízení

- Přípustné využití :

- ubytování a veřejné stravování, obchodní zařízení

- bydlení majitelů a správců účelových zařízení

- veřejná zeleň

- silnice, místní a účelové komunikace, cyklostezky, komunikace pro pěší

- parkovací a odstavné plochy, které nenaruší sousední plochy nad přípustné normy pro obytné

zóny

- cyklotrasy na stávajících komunikacích

- rozvodné inženýrské sítě a nezbytná zařízení technické infrastruktury výhradně pro potřebu ploch

komerčních zařízení

- Nepřípustné využití :

- stavby a zařízení, nesouvisející s ubytovacími, stravovacími a malými obchodními zařízeními

- Výšková regulace zástavby :

- maximální výška všech navrhovaných objektů ve hřebeni nepřekročí 1000 cm od nejnižší úrovně

původního terénu po obvodu stavby

OV – Občanské vybavení – veřejná infrastruktura

- Hlavní využití : plochy staveb a zařízení pro školství, vzdělání a výchovu, sociální služby a péči o rodinu, zdravotnictví, kulturu, veřejnou správu a ochranu obyvatelstva

- Přípustné využití :

- školství a výchova, sociální služby a péče o rodinu, zdravotnictví, kultura

- veřejná správa a ochrana obyvatelstva

- bydlení majitelů a správců účelových zařízení

- veřejná zeleň

- silnice, místní a účelové komunikace, cyklostezky, komunikace pro pěší

- parkovací a odstavné plochy

- cyklotrasy na stávajících komunikacích

- rozvodné inženýrské sítě a nezbytná zařízení technické infrastruktury výhradně pro plochy

veřejné infrastruktury

- Nepřípustné využití :

- stavby a zařízení, nesouvisející s veřejnou infrastrukturou

- Výšková regulace zástavby :

- maximální výška všech navrhovaných objektů ve hřebeni nepřekročí 1000 cm od nejnižší úrovně

původního terénu po obvodu stavby

OS – Občanské vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení

- Hlavní využití : plochy pro tělovýchovu a sport

- Přípustné využití :

- veřejné i vyhrazené sportovní plochy a zařízení

- plochy pro jízdu na koních

- přírodní i uměle vytvořené herní a odpočinkové plochy zeleně a vodní plochy

- objekty sociálních, technických a obchodních zařízení pro obsluhu území

- bydlení majitelů a správců účelových zařízení

- parkovací plochy pro obsluhu území

- silnice, místní a účelové komunikace, cyklostezky, komunikace pro pěší

- cyklotrasy na stávajících komunikacích

- rozvodné inženýrské sítě a nezbytná zařízení technické infrastruktury výhradně pro potřebu ploch

tělovýchovných a sportovních zařízení

- Nepřípustné využití :

- stavby a zařízení, nesouvisející s tělovýchovnými a sportovními zařízeními

- Výšková regulace zástavby :

- maximální výška všech navrhovaných objektů ve hřebeni nepřekročí 1300 cm od nejnižší úrovně

původního terénu po obvodu stavby

OH – Občanské vybavení – hřbitovy

- Hlavní využití : plochy veřejných a vyhrazených pohřebišť

- Přípustné využití :

- hřbitovy

- krematoria, obřadní smuteční síně

- kolumbária,

- vsypové loučky

- parkovací plochy pro obsluhu území

- komunikace pro pěší

- rozvodné inženýrské sítě a nezbytná zařízení technické infrastruktury výhradně pro plochy

hřbitovů

- Nepřípustné využití :

- stavby a zařízení, nesouvisející s provozem hřbitovů

- Výšková regulace zástavby :

- maximální výška všech navrhovaných objektů ve hřebeni nepřekročí 700 cm od nejnižší úrovně

původního terénu po obvodu stavby

DS – Veřejná prostranství

- Hlavní využití : chodníky a veřejná prostranství

- Funkční regulativy :

- Přípustné využití :

- chodníky a veřejná prostranství

- cyklotrasy na stávajících komunikacích

- rozvodné inženýrské sítě a nezbytná zařízení technické vybavenosti

- Nepřípustné využití :

- stavby a zařízení, nesouvisející s provozem chodníků a veřejných prostranství

- Limity využití území :

- případné umístění staveb v ochranném pásmu silnic podléhá schválení příslušného správního

silničního orgánu

DS – Dopravní infrastruktura – silniční

- Hlavní využití : plochy silniční dopravy

- Přípustné využití :

- silnice, místní a účelové komunikace, cyklostezky, komunikace pro pěší

- cyklotrasy na stávajících komunikacích

- odstavné pruhy a přilehlá parkovací stání, která nejsou samostatnými parkovišti

- parkoviště a odstavné plochy pro všechna silniční vozidla

- autobusové čekárny

- rozvodné inženýrské sítě a nezbytná zařízení technické infrastruktury

- Nepřípustné využití :

- stavby a zařízení, nesouvisející se silničním provozem

TI – Technická infrastruktura – inženýrské sítě

- Hlavní využití : plochy staveb, zařízení a sítí technického vybavení v oblastech vodního hospo-

dářství, energetiky, spojů apod.

- Přípustné využití :

- plochy vodních zdrojů a vodojemů, přečerpávací stanice

- individuální, skupinové a obecní čistírny odpadních vod

- retenční nádrže

- transformovny, rozvodny elektrické energie

- základnové stanice telefonních operátorů

- regulační stanice plynu

- komunikační a manipulační plochy kolem staveb technické infrastruktury

- Nepřípustné využití :

- stavby a zařízení, nesouvisející s inženýrskými sítěmi

VD – Výroba a skladování - drobná a řemeslná výroba

- Hlavní využití : plochy provozoven drobné výroby, řemeslné či přidružené výroby, výrobní i ne-

výrobní služby, skladů a podnikání včetně bydlení ve vazbě na uvedené aktivity

- Přípustné využití :

- provozovny výroby a podnikání resp. jiné nezemědělské výroby, u kterých nebudou překročeny

hygienické limity, dané platnými právními předpisy

- silnice, místní a účelové komunikace, komunikace pro pěší

- rozvodné inženýrské sítě a nezbytná zařízení technické infrastruktury

- plochy izolační zeleně, vyžadované z hygienických důvodů

- bydlení majitelů a správců účelových zařízení

- Nepřípustné využití :

- stavby a zařízení, nesouvisející s drobnou a řemeslnou výrobou

- Výšková regulace zástavby :

- maximální výška všech navrhovaných objektů ve hřebeni nepřekročí 1000 cm od nejnižší úrovně

původního terénu po obvodu stavby

VZ – Výroba a skladování – zemědělská výroba

- Hlavní využití : plochy pro stavby zemědělské (rostlinné i živočišné), lesnické a rybářské výroby a přidružené drobné výroby

- Přípustné využití :

- stavby a zařízení pro chov hospodářského zvířectva, úpravu a skladování zemědělských plodin,

skladování krmiv a hnojiv u kterých nebudou překročeny hygienické limity, dané platnými právními

předpisy

- stavby a zařízení pro odstavování osobních, nákladních a mechanizačních prostředků pro

potřeby zemědělského provozu

- skladové a manipulační plochy, provozní nádrže pro potřeby zemědělského provozu

- stavby a zařízení lehké výroby a výrobních služeb, u kterých nebudou překročeny hygienické

limity, dané platnými právními předpisy

- stavby pro zneškodňování odpadů zemědělské výroby, u kterých nebudou překročeny hygienické

limity, dané platnými právními předpisy

- účelové komunikace

- stavby a zařízení technické infrastruktury

- provozní čerpací stanice PHM v rámci areálu

- plochy izolační zeleně, vyžadované z hygienických důvodů

- Nepřípustné využití :

- stavby a zařízení, nesouvisející se zemědělskou výrobou

- Výšková regulace zástavby :

- maximální výška všech navrhovaných objektů ve hřebeni nepřekročí 1200 cm od nejnižší úrovně

původního terénu po obvodu stavby

VZ – Výroba a skladování – zemědělská výroba

- Hlavní využití : plochy pro stavby zemědělské (rostlinné i živočišné), lesnické a rybářské výroby a přidružené drobné výroby

- Přípustné využití :

- stavby a zařízení pro chov hospodářského zvířectva, úpravu a skladování zemědělských plodin,

skladování krmiv a hnojiv u kterých nebudou překročeny hygienické limity, dané platnými právními

předpisy

- stavby a zařízení pro odstavování osobních, nákladních a mechanizačních prostředků pro

potřeby zemědělského provozu

- skladové a manipulační plochy, provozní nádrže pro potřeby zemědělského provozu

- stavby a zařízení lehké výroby a výrobních služeb, u kterých nebudou překročeny hygienické

limity, dané platnými právními předpisy

- stavby pro zneškodňování odpadů zemědělské výroby, u kterých nebudou překročeny hygienické

limity, dané platnými právními předpisy

- účelové komunikace

- stavby a zařízení technické infrastruktury

- provozní čerpací stanice PHM v rámci areálu

- plochy izolační zeleně, vyžadované z hygienických důvodů

- Nepřípustné využití :

- stavby a zařízení, nesouvisející se zemědělskou výrobou

- Výšková regulace zástavby :

- maximální výška všech navrhovaných objektů ve hřebeni nepřekročí 1200 cm od nejnižší úrovně

upraveného terénu po obvodu stavby

ZO – Zeleň ochranná a izolační

- Hlavní využití : plochy ochranné a izolační zeleně v rámci zastavěného i mimo zastavěného území

- Přípustné využití :

- plochy zeleně obklopené ostatními pozemky zastavěného území

- plochy izolační zeleně, vyžadované z hygienických důvodů

- prvky systému ekologické stability

- rozvodné inženýrské sítě a nezbytná zařízení technické vybavenosti

- Nepřípustné využití :

- jakákoliv stavební činnost, která nesouvisí s nezbytnou  obsluhou území

ZS – Zeleň soukromá a vyhrazená

- Hlavní využití : plochy užitkové zeleně v sídlech v zastavěném i nezastavěném území, plnící

většinou doplňkovou funkci

- Přípustné využití :

- plochy okrasných a užitkových přírodních kultur

- izolační a doplňující přírodní plochy zeleně

- trvalé travní porosty

- dřevinné porosty skupinové, solitérní a liniové

- přístřešky a altány

- stavby sloužící funkci hlavní, resp. funkci stavby pro bydlení, ke které přiléhají

- stavby a zařízení technické infrastruktury

- účelové komunikace

- vodní plochy

- rozvodné inženýrské sítě a nezbytná zařízení technické vybavenosti

- Nepřípustné využití :

- jakákoliv stavební činnost, která nesouvisí s přípustným využitím

NZ – Plochy zemědělské

- Hlavní využití : pozemky zemědělského půdního fondu, pozemky staveb, zařízení a jiných opa-

tření pro zemědělství a pozemky související dopravní a technické infrastruktury.

- Přípustné využití :

- plochy orné půdy

- plochy specielních kultur (sady, chmelnice apod.)

- protierozní opatření v lokalitách ohrožených erozí, protipovodňová opatření (poldry apod.)

- stavby, zařízení a jiná opatření pro zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství a ochranu přírody a

krajiny

- stavby pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich

důsledků

- stavby, které zlepší podmínky využití území pro účely rekreace a cestovního ruchu (odpočívadla,

hygienická zařízení apod.)

- pastevectví, silážní žlaby, přístřešky pro dobytek apod.

- silnice, místní a účelové komunikace, cyklostezky, komunikace pro pěší

- cyklotrasy na stávajících komunikacích

- rozvodné inženýrské sítě a nezbytná zařízení technické infrastruktury

- Nepřípustné využití :

- terénní úpravy v rozsahu nad 0,5 ha, narušující stávající krajinný relief

- stavby a zařízení, nesouvisející s nezbytnou obsluhou území

W – Plochy vodní a vodohospodářské

- Hlavní využití : vodní a vodohospodářské plochy

- Přípustné využití :

- přirozené, upravené a umělé vodní plochy a toky

- vodohospodářské stavby a zařízení (jezy, jímání vody, výpusti, hráze, přehrady apod.)

- stavby a zařízení pro chov ryb, rybaření a vodní sporty

- Nepřípustné využití :

- stavby a zařízení, nesouvisející s provozem vodních ploch a toků

NL – Plochy lesní

- Hlavní využití : plochy pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL).

- Přípustné využití :

- pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL)

- stavby a zařízení lesního hospodářství

- včelíny

- prvky systému ekologické stability

- související dopravní a technická infrastruktura

- zvláště chráněná území, přírodní parky

- evidované významné krajinné prvky a chráněné přírodní výtvory

- silnice, místní a účelové komunikace, cyklostezky, komunikace pro pěší

- cyklotrasy na stávajících komunikacích

- rozvodné inženýrské sítě a nezbytná zařízení technické infrastruktury

- Nepřípustné využití :

- terénní úpravy v rozsahu nad 0,5 ha, narušující stávající krajinný relief

- stavby a zařízení, nesouvisející s nezbytnou obsluhou území

- stavební činnost u významných krajinných prvků či chráněných přírodních výtvorů

NP – Plochy přírodní

- Hlavní využití : plochy s převažující přírodní funkcí zahrnující mimo jiné zvláště chráněné plochy, plochy evropsky významných lokalit, pozemky smluvně chráněné, prvky ÚSES apod.

- Přípustné využití :

- plochy národních parků

- pozemky v 1. a 2. zóně chráněné krajinné oblasti

- pozemky v ostatních zvláště chráněných územích

- pozemky evropsky významných lokalit četně pozemků smluvně chráněných

- pozemky biocenter a výjimečně pozemky související technické infrastruktury

- pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL), plochy orné půdy a TTP

- evidované významné krajinné prvky a chráněné přírodní  výtvory

- vodní plochy, vodoteče

- stávající vodohospodářské stavby a zařízení (jezy, jímání vody, výpusti, hráze apod.)

-nezbytně nutná vedení liniových staveb a zařízení technické vybavenosti

- silnice, místní a účelové komunikace, komunikace pro pěší, cyklostezky

- Nepřípustné využití :

- stavební činnost, která nesouvisí s nezbytnou  obsluhou území a která není v souladu s

podmínkami ochrany přírody

NSZ – Plochy smíšené nezastavěného území zemědělské

- Hlavní využití : pozemky zemědělského půdního fondu, pozemky vodních ploch a koryt vodních toků bez rozlišení převažujícího způsobu využití, pozemky přirozených a přírodě blízkých ekosystémů a pozemky související dopravní a technické infrastruktury.

- Přípustné využití :

- plochy trvalých travních porostů

- zařízení a jiná opatření pro zemědělství

- protipovodňová opatření (poldry apod.)

- stavby, zařízení a jiná opatření pro zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství a ochranu přírody a

krajiny

- stavby pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich

důsledků

- stavby, které zlepší podmínky využití území pro účely rekreace a cestovního ruchu (odpočívadla,

hygienická zařízení apod.)

- pastevectví, silážní žlaby, přístřešky pro dobytek apod.

- silnice, místní a účelové komunikace, cyklostezky, komunikace pro pěší

- cyklotrasy na stávajících komunikacích

- rozvodné inženýrské sítě a nezbytná zařízení technické infrastruktury

- Nepřípustné využití :

- terénní úpravy v rozsahu nad 0,5 ha, narušující stávající krajinný relief

- stavby a zařízení, nesouvisející s nezbytnou obsluhou území

g. Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěš-ných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a be-zpečnosti státu a ploch pro sanaci, pro které lze práva k pozemkům stavbám vyvlastnit

Nejsou vymezovány.

h. Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěš-ných opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo

Jsou vymezeny plochy PK1 a PK2 kde lze uplatnit předkupní právo:

PK1– Rozdělení povodí Chotěšiny

předkupní právo se stanoví pro : Obec České Heřmanice, IČ 00278661

výpis parcel v k. ú. České Heřmanice

53, 47, 66/1, 64, 273/2, 273/8 a 38 st.

PK2 – Revitalizace Sloupnického potoka s retenční nádrží a poldrem

předkupní právo se stanoví pro : Obec České Heřmanice, IČ 00278661

výpis parcel v k. ú. České Heřmanice

430/1, 430/2, 430/3, 431, 432/1, 432/2, 445/1, 462/3, 759, 727, 445/2, 430/4, 462/1 a 1326/1

i. Vymezení ploch, ve kterých bude uloženo prověření změn jejich využití územní studií

V lokalitách Z7 a Z8 v k. ú. Netřeby bude vypracována území studie do 4 let od vydání Změny č.1 ÚP České Heřmanice, která bude podmínkou pro rozhodování v tomto území.

j. Vymezení ploch A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV A STANOVENÍ MOŽNÉHO BUDOUCÍHO VYUŽITÍ, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEHO PROVĚŘENÍ

Je vymezena územní rezerva R1 pro koridor vodního kanálu D-O-L.

k. Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu Připojené grafické části

I. Územní plán

Textová část Územního plánu – výroková část obsahuje 23 stran

Výkresová část

I. a.	Výkres základního členění území	1 : 2880	3 listy

I. b. Hlavní výkres	1 : 2880	3 listy

II. a. Koordinační výkres	1 : 2880	3 listy

Ústí nad Orlicí, 11.10.2012 	vypracoval Ing. arch. Petr Kulda