OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Ú Z E M N Í   P L Á N

L I B E C I N A

Zastupitelstvo obce Libecina, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona                   č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), za použití § 43 odst. 4 a § 55 odst. 2 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky                 č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, § 171 následujících zákona              č. 500/2004 Sb., správní řád, ve spojení s ustanovením § 188 odst. 4 stavebního zákona

v y d á v á  d n e 15.4.2010

jako opatření obecné povahy č. 1/2010

tento

ÚZEMNÍ PLÁN LIBECINA

Zpracovatel:

Ing. arch. Pavel Čížek

Choceň

I .  TEXTOVÁ ČÁST

OBSAH  :

- vymezení zastavěného území,

- koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot,

- urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně,

- koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umísťování,

- koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny   v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochranu před povodněmi , rekreaci, dobývání nerostů a podobně,

- stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením  převážného účelu využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití, případně podmíněně přípustného využití těchto ploch  a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu (např. výškové regulace zástavby, intenzity využití pozemků v plochách),

- vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajištění obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit,

- vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které lze  uplatnit předkupní právo,

- údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části,

- vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného budoucího využití, včetně podmínek pro jeho prověření,

- vymezení ploch a koridorů, ve kterých je prověření změn jejich využití územní studií  podmínkou pro rozhodování, a dále stanovení lhůty pro pořízení územní studie, její schválení pořizovatelem a vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti.

  - Vymezení zastavěného území

Zastavěné území obce Libecina  je vymezeno v grafické části územního plánu v souladu s    § 58  zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu. Vychází z hranice intravilánu vymezené k 1.9.1966 dle Katastru nemovitostí. Aktualizované dle současného stavu v území v době zpracování návrhu územního plánu, tedy  k  30.9.2009.  Celková rozloha 482  ha. Hranice zastavěného území je vyznačena ve všech výkresech mimo širších vztahů.

- Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot

Zásady celkové koncepce rozvoje obce

Návrh územního plánu (dále jen ÚP) je zpracován s ohledem na zabezpečení souladu všech přírodních, civilizačních a kulturních hodnot v území s aktuálním stavem požadavků na územní plánování v řešeném katastrálním území (dále jen k. ú.)   Libecina a k. ú. Javorníček.

Návrh ÚP respektuje historickou urbanistickou strukturu v obci. Rozsáhlejší lokality pro rozvoj výstavby jsou situovány v okrajových částech v návaznosti na současně zastavěné území. Jsou respektovány přírodní hodnoty v území, především lesní plochy v okolí obce a vodní plochy a toky.

Hlavní cíle rozvoje

V návrhu územního plánu je uvažováno především s dostatečným rozsahem ploch pro bytovou výstavbu.  V obci je třeba doplnit technickou infrastrukturu, což je zejména vyřešení kanalizace a čištění odpadních vod.

Hlavní cíle ochrany a rozvoje hodnot

Koncepce rozvoje zohledňuje přírodní i kulturní hodnoty v území, stejně jako respektuje zachovalou urbanistickou strukturu původní obce.

- Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně

Správní území obce Libecina tvoří dvě katastrální území Libecina a Javorníček.  V návrhu ÚP není počítáno s propojováním těchto dvou katastrální území.

Urbanistický návrh obce Libecina vychází z předpokladu vytvořit v obci dostatečnou prostorovou rezervu pro rozvoj bytové zástavby a vymezení ploch pro technickou vybavenost.

Architektura navrhovaných objektů by měla být adekvátní charakteru okolní zástavby. Architektonický výraz původních budov je převážně venkovského typu bez výrazných solitérů s převážně přízemními nebo patrovými objekty se sedlovou střechou. Zvýšenou pozornost architektonickému řešení jednotlivých objektů doporučujeme věnovat zejména v lokalitách bezprostředně navazujících na historickou zástavbu v obci.

Při doplňování zeleně v obci by měly být používány tradiční druhy stromů jako např. lípy, javory, břízy apod.

Rozvojové plochy  smíšené obytné  – venkovské  SV

- SV Z 1 -  JZ obce – Libecina

Navrhovaná  plocha   je  umístěna  v okrajové  části  obce přímo navazují na zastavěné území obce. V jednotlivých případech lze stavby realizovat i mimo navrhovanou  plochu  v zastavěném území (např. ve větších zahradách) v rámci příslušných funkčních ploch.

Přestavbové plochy  smíšené obytné  – venkovské  SV

- SV P 1 – proluka Javorníček

Přestavbové plochy zeleň – ochranná a izolační ZO

- ZO P 2 -  ochranná a izolační zeleň pod areálem zemědělské výroby

Přestavbové plochy  technická infrastruktura – plochy pro stavby a zařízení pro nakládání s odpady

- TO P 3 – sběrný dvůr pod areálem zemědělské výroby

VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH  Z  -  Z1, Z2, Z3

| Číslo lokality: Z1 |
| --- |
| Název lokality: JZ obce Libecina |
| Stávající funkční využití: TTP |
| Navrhované funkční využití: bydlení smíšené – venkovské SV |
| Podrobnější popis : výstavba cca 35 RD |
| Základní podmínky ochrany krajinného rázu: nejsou |
| Podmínky pro další členění plochy na pozemky: nejsou |
| Zajištění veřejné infrastruktury: Dopravní napojení: plocha bude komunikačně přístupná ze stávající místní komunikace na p.p.č. 423/11 Zásobování vodou: prodloužením stávajícího vodovodního řadu Odvádění odpadních vod: na navrženou ČOV Zásobení el. energií: ze stávající přezbrojené TS |
| Výměra lokality: 4,40 ha | Dotčené pozemky: p.p.č. 345, 423/2, 423/4, 423/20, 423/12, 423/3, 99,100, 423/1, 423/5, 571 v k. ú. Libecina |

| Číslo lokality: Z2 |
| --- |
| Název lokality: JZ obce Libecina |
| Stávající funkční využití : TTP |
| Navrhované funkční využití : zeleň na veřejných prostranstvích ZV |
| Podrobnější popis : Park pro novou obytnou výstavbu |
| Základní podmínky ochrany krajinného rázu: vhodně napojit výsadbu na stávající lesní komplex a navržený BK |
| Podmínky pro další členění plochy na pozemky: nejsou |
| Zajištění veřejné infrastruktury: Dopravní napojení: plocha bude komunikačně přístupná z místních komunikací na ploše Z1 Zásobování vodou: prodloužením stávajícího vodovodního řadu Odvádění odpadních vod: na navrženou ČOV Zásobení el. energií: ze stávající přezbrojené TS |
| Výměra lokality: 0,43 ha | Dotčené pozemky: 423/4, 423/2, 571, 345 v k. ú. Libecina |
| Číslo lokality: Z 3 |
| Název lokality: J obce Libecina |
| Stávající funkční využití: TTP |
| Navrhované funkční využití: občanské vybavení – veřejná infrastruktura OV |
| Podrobnější popis : výstavba rozhledny |
| Základní podmínky ochrany krajinného rázu: pozemek bude od biocentra po celé délce hranice oddělen porostem středně vysokých dřevin a keřů, tak aby nedocházelo k narušování funkce biocentra |
| Podmínky pro další členění plochy na pozemky: nejsou |
| Zajištění veřejné infrastruktury: Dopravní napojení: plocha bude komunikačně přístupná ze stávající místní komunikace na p.p.č. 563 |
| Výměra lokality: 0,04 ha | Dotčené pozemky: 320/10 v k. ú. Libecina |

VYMEZENÍ PLOCH PŘESTAVBY P  -  P1, P2, P3

| Číslo lokality: P 1 |
| --- |
| Název lokality: proluka Javorníček |
| Stávající funkční využití: stavební pozemek, ostatní plochy |
| Navrhované funkční využití : bydlení smíšené – venkovské SV |
| Podrobnější popis : výstavba cca 1 RD |
| Základní podmínky ochrany krajinného rázu: nejsou |
| Podmínky pro další členění plochy na pozemky: nejsou |
| Zajištění veřejné infrastruktury: Dopravní napojení: plocha bude komunikačně přístupná ze stávající místní komunikace na p.p.č. 238 a p.p.č. 250 Zásobování vodou: prodloužením stávajícího vodovodního řadu Odvádění odpadních vod: na navrženou obecní ČOV Zásobení el. energií: ze stávajících přezbrojených TS |
| Výměra lokality: 0,13 ha | Dotčené pozemky: p.p.č. 73/1, 11, 62/7 v k. ú. Javorníček |

| Číslo lokality: P 2 |
| --- |
| Název lokality: Pod zemědělským střediskem Libecina |
| Stávající funkční využití : zahrada, TTP, ostatní plocha |
| Navrhované funkční využití : zeleň ochranná a izolační ZO |
| Podrobnější popis : oddělení stávající obytné zástavby zelení od zemědělského střediska |
| Základní podmínky ochrany krajinného rázu: nejsou |
| Podmínky pro další členění plochy na pozemky: nejsou |
| Zajištění veřejné infrastruktury: Dopravní napojení: plocha bude komunikačně přístupná ze stávající silnice II/ 317 Zásobování vodou: prodloužením stávajícího vodovodního řadu |
| Výměra lokality: 0,26ha | Dotčené pozemky: p.č. 75, 91, 93 v k. ú. Libecina |

| Číslo lokality: P 3 |
| --- |
| Název lokality: Sběrný dvůr – Libecina |
| Stávající funkční využití : ostatní plocha |
| Navrhované funkční využití : technická infrastruktura |
| Podrobnější popis : plocha pro nakládání s odpady- sběrný dvůr TO |
| Základní podmínky ochrany krajinného rázu: nejsou |
| Podmínky pro další členění plochy na pozemky: nejsou |
| Zajištění veřejné infrastruktury: Dopravní napojení: plocha bude komunikačně přístupná ze stávající silnice II/ 317 Zásobování vodou: prodloužením stávajícího vodovodního řadu |
| Výměra lokality: 0,04 ha | Dotčené pozemky: 93 v k. ú. Libecina |

Vymezení systému sídelní zeleně

Systém sídelní zeleně je tvořen významnými vzrostlými stromy, plochami veřejných prostranství-veřejná zeleň, smíšenými plochami nezastavěného území, které navazují na zastavitelné plochy území a liniovou zelení.

- Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umísťování

d. 1. Dopravní infrastruktura

d. 1. 1. Silniční doprava

Z hlediska silniční dopravy jsou  řešeny  pouze dílčí  dopravní závady na silnicích   II/357 , III/35718 a III/35716  případně u místních komunikací. Dopravní napojení většího množství navržených staveb (rozsáhlejších lokalit) řešit prostřednictvím soustavy místních obslužných komunikací, s „kmenovým“ napojením na státní silnici. Parametry sjezdu a místních komunikací je nutno navrhovat v souladu s ustanovením platných předpisů a norem.

d. 1. 2.  Pěší doprava

Chodník pro pěší jsou vybudovány jen částečně. Chodníky pro pěší budou  vybudovány po obou stranách stávající komunikace pokud to bude možné v daných prostorových podmínkách. Jinak alespoň jednostranný chodník. V souvislosti s postupným zastavěním jednotlivých lokalit pro obytnou zástavbu budou budovány i nové chodníky

d. 1. 3. Doprava v klidu

Pro nově budovanou výstavbu  je nutné zajistit potřebný počet parkovacích stání na vlastních pozemcích. Komunikační řešení  zůstává bez větších  změn.

d. 2. Technická infrastruktura

d. 2. 1. Vodovod

Obce Libecina a v místní části Javorníček jsou zásobovány vodou ze skupinového vodovodu Javorník. Nové rozvody v zastavěném a zastavitelném území budou řešeny v rámci veřejných prostranství a ploch pro dopravu, v rozsáhlejších lokalitách jako součást příslušných funkčních ploch. Na nových rozvodech budou osazeny hydranty.

d. 2. 2.  Kanalizace

Pro likvidaci splaškových vod z obce Libecina je navržena splašková kanalizace odvedená na nově vybudovanou ČOV Dvořiště.  Areál čistírny je navržen poblíž levého břehu Doubravického potoka, nad stávajícím rybníkem. Je navržena ČOV pro 175 EO. Technologie čištění je navržena pouze orientačně s ohledem na trvalý vývoj v této oblasti. Obecně se uvažuje s běžnou mechanicko – biologickou ČOV s jemnobublinnou aerací s kalovým hospodářstvím. Likvidace kalu se uvažuje na ČOV Vysoké Mýto, nebo Skuteč.

V místní části Javorníček se s ohledem na charakter zástavby navrhuje ponechat individuální způsob likvidace splaškových odpadních vod s tím, že majitelé nemovitostí za podpory obce a vodohospodářského orgánu zajistí postupně rekonstrukci stávajících domovních zařízení, která nevyhovují současným zákonným požadavkům.

d. 2. 3.  Elektorozvody

Pro potřeby  rozvojových lokalit se provede u stávajících TS výměna transformátorů za  výkonově vyšší jednotky.  U nově navržených lokalit bude realizováno veřejné venkovní osvětlení.

d. 2. 4.  Plynofikace

Obec Libecina i s místní částí Javorníček  je již plynofikována. STL plynpovod pro obec je napojen na stávající RS VTL/STL na kraji obce Luže .Nové rozvody v zastavěném a zastavitelném území budou řešeny v rámci veřejných prostranství a ploch pro dopravu, v rozsáhlejších lokalitách jako součást příslušných funkčních ploch.

d. 2. 5. Nakládání s odpady

Je vymezena plocha sběrného dvora P3 TO v k. ú. Libecina u stávajícího zemědělského areálu.

d.  3.   Občanské  vybavení

Nové plochy občanského vybavení – veřejná infrastruktura nejsou navrhovány. Kapacita a skladba stávajících zařízení odpovídá velikosti a funkci obce ve struktuře osídlení. Rozvoj občanské vybavenosti je možný v rámci ostatních funkčních ploch a to při splnění regulačních a hygienických podmínek. Plochy občanského vybavení – tělovýchova a sportovní zařízení rovněž nejsou již navrhovány.

d. 4.   Veřejná   prostranství

Veřejné prostranství – náves je v původní části obce, kde tvoří centrální prostor s veřejnou zelení a kapličkou, obestavěnou plochami bydlení. Plní dobře svojí funkci a je dokladem historického zastavění a osídlení obce. Návrh ÚP vymezuje nová veřejná  prostranství se zelení v  plochách Z2 a P2.

- Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochranu před povodněmi , rekreaci, dobývání nerostů a podobně

e. 1.   Koncepce uspořádání krajiny

Řešené území má vysoký podíl zemědělských půd a současně i vodních ploch, naopak malý podíl ploch lesní a mimoletní zeleně. Návrh obsahuje  opatření, jejichž realizací dojde ke zvýšení podílu zeleně v území a tím ke zlepšení prostupnosti a retence krajiny a také ke zlepšení životního prostředí území. Jako prospěšná opatření v krajině jsou navržena zatravnění některých pozemků orné půdy nebo jejich části z důvodů eliminace plošné vodní eroze a z důvodů založení lokálních biokoridorů ÚSES.

e. 2.   Územní systém ekologické stability – ÚSES

Stávající systém ekologické stability bude doplněn o  LBK 8 a LBK 9.

Pořadové číslo: LBK 8

Název / délka : LBK nutno založit / 0,70 km

Katastrální území: Libecina

Popis: Polní trať

Návrh opatření : Preferovat keřové patro, případně květnatá louka.

Pořadové číslo: LBK 9

Název / délka : LBK nutno založit / 0,75 km

Katastrální území: Libecina

Popis: Polní trať

Návrh opatření : Preferovat keřové patro, případně květnatá louka.

e. 3.   Prostupnost krajiny

Prostupnost krajiny není ÚP omezena. Krajinná síť účelových komunikací  a polních cest zůstává zachována. Přístup na jednotlivé pozemky je dostačující.

e. 4.  Protierozní opatření

Terén zájmového území je poměrně členitý s na sebe navazujícími zaříznutými údolími vodních toků a údolnicemi sloužícími jako dráhy soustředěného odtoku. Nejprudší svahy a údolnice jsou vesměs zalesněny nebo zatravněny. Některé dráhy soustředěného odtoku se nacházejí v blocích orné půdy. Veškeré zorněné půdy jsou svažité – nevhodné k pěstování erozně nestabilních plodin. Stávající zalesněné a zatravněné plochy doporučujeme zachovat a rozšířit na celou délku údolnic. Pro snížení erozního smyvu pozemků využívaných jako orná půda navrhujeme přerušit nepřiměřeně dlouhé svahy protierozními mezemi, zatravnit dráhy soustředěného odtoku, dodržovat výsadbu vhodných plodin, případně využívat pásové střídání plodin.

e. 5.  Ochrana před povodněmi

V řešeném území nejsou vodoprávně stanovená záplavová území. V obci v minulých letech nedocházelo k povodňovým jevům.

e. 6.   Dobývání nerostů

V řešeném území se nenacházejí  žádná CHLÚ ani dobývací prostory pro dobývání nerostů.

e. 7.  Sesuvná území

V řešeném území se nachází jedno potenciální sesuvné území  na J části řešeného území a část je i na k.ú. Leština.

e. 8.  Poddolovaná území

V řešeném území se nenacházejí  žádná poddolovaná  území.

- Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převážného účelu využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití, případně podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu (např. výškové regulace zástavby, intenzity využití pozemků v plochách)

STANOVENÍ FUNKČNÍCH PLOCH :

  - občanské vybavení – veřejná infrastruktura  ( OV )

  - občanské vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení (OS )

  - občanské vybavení – hřbitovy (OH )

  - plochy smíšené obytné – venkovské ( SV )

  - dopravní infrastruktura – silniční  ( DS )

  - technická infrastruktura – inženýrské sítě  ( TI )

  - technická infrastruktura – plochy pro stavby a zařízení pro nakládání s odpady (TO)

  - výroba a skladování – drobná a řemeslná výroba  ( VD )

  - výroba a skladování – zemědělská výroba  ( VZ )

  - zeleň - ochranná a izolační  ( ZO )

  - zeleň - na veřejných prostranstvích  ( ZV )

  - zeleň - ochranná a izolační  ( ZO )

  - zeleň  přírodního charakteru  ( ZP )

  - plochy vodní a vodohospodářské  ( W )

  - plochy zemědělské  ( NZ )

  - plochy lesní  ( NL )

  - plochy přírodní  ( NP )

STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH

SV -  PLOCHY  SMÍŠENÉ  OBYTNÉ   – VENKOVSKÉ

hlavní  využití:

plochy smíšeného využití ve venkovských sídlech využívané zejména pro bydlení v rodinných domech s hospodářským zázemím, obslužnou sféru a nerušící výrobní činnosti

funkční využití:

přípustné:

- objekty určené pro bydlení – izolované rodinné domy, dvojdomy

- objekty pro chov drobného hospodářského zvířectva

- objekty pro skladování produktů zemědělské výroby – stodoly

- oplocené i neoplocené zahrady s funkcí okrasnou, rekreační i užitkovou

- přístupy k jednotlivým stavbám a komunikační plochy kolem těchto staveb, včetně potřebných parkovacích míst

- objekty a liniové stavby  sítí technického vybavení, které je potřebné pro funkci daného území

- jednoduché stavby pro podnikatelskou činnost v oboru nevýrobních služeb,

- zařízení veřejného ubytování  do cca 10 osob

- vodní toky a plochy

- cyklostezky,  cyklotrasy

nepřípustné využití:

- průmyslové objekty

- velkokapacitní objekty živočišné výroby

- dálnice a rychlostní silnice

- vysokotlaký plynovod a elektrické vedení velmi vysokého napětí

- objekty pro školství a kulturní zařízení s produkcí obtěžující hlukem

- zařízení veřejného stravování a ubytování nad 10 osob a hostinská činnost

rozvojové plochy :

Plochy označené  Z 1,  P1

OBČANSKÉ VYBAVENÍ – VEŘEJNÁ INFRASTRUKTURA  OV

hlavní využití:

plochy převážně nekomerční občanské vybavenosti sloužící například pro vzdělávání a výchovu, sociální služby a péči o rodiny, zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu, ochranu obyvatelstva

funkční využití:

přípustné:

- maloobchodní, správní a administrativní objekty vč. nezbytných  obslužných ploch

- služby, veřejné stravování a ubytování

- kulturní, sociální, zdravotnické, výchovné, sportovní a církevní zařízení

- odstavná stání a garáže sloužící potřebě funkčního využití

- nezbytné plochy technického vybavení

- příslušné komunikace pěší, cyklistické a motorové

- zeleň liniová a plošná

- informační a reklamní zařízení

- zařízení drobné výroby a řemesel nerušící nad míru přípustnou okolí a        splňující hygienické limity

podmínečně přípustné:

- bydlení v případě, že se jedná o byt správce nebo majitele zařízení

nepřípustné:

- bytová výstavba

- objekty  a plochy zemědělské a průmyslové výroby

rozvojové plochy :

Je vymezena plocha OV Z 3

OS – OBČANSKÉ VYBAVENÍ – TĚLOVÝCHOVNÁ A SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ

hlavní  využití :

plochy uřčené pro tělovýchovu a sport

funkční využití:

přípustné využití :

- sportovní a rekreační hřiště

- sportovní haly

- fitnescentra

- klubovny a šatny

- přístupy k jednotlivým stavbám a komunikační plochy kolem těchto staveb, včetně potřebných parkovacích míst

- objekty a liniové stavby  technické infrastruktury potřebné pro funkci daného území

- doprovodná zeleň

- stavby pro veřejné ubytování a stravování

- služební byty a byty majitelů provozovaných zařízení

- stavby pro maloobchodní prodej

- areály zdraví

- venkovní scény, taneční parkety

- cyklostezky a cyklotrasy

nepřípustné využití:

- průmyslové objekty

- samostatné objekty pro skladování

- velkokapacitní objekty živočišné výroby

rozvojové plochy :

Nejsou vymezeny

OH – OBČANSKÉ VYBAVENÍ –  HŘBITOVY

hlavní  využití

plochy hřbitovů a dalších souvisejících zařízení

přípustné využití:

- hřbitovy, krematoria, obřadní smuteční síně, kolumbária, vsypové loučky

- parkovací plochy pro obsluhu území

- silnice, místní a účelové komunikace, komunikace pro pěší

- cyklotrasy na stávajících komunikacích

- rozvodné inženýrské sítě a nezbytná zařízení technické infrastruktury

nepřípustné využití :

- stavby a zařízení, nesouvisející s provozem hřbitovů

rozvojové plochy :

Nejsou vymezeny

# DS – DOPRAVNÍ   INFRASTRUKTURA – SILNIČNÍ

hlavní využití  :

plochy a koridory silniční dopravy – pozemky silnic III. tř., místních a obslužných komunikací, včetně souvisejících ploch (náspy, zářezy, opěrné zdi, mosty, doprovodná zeleň)

funkční využití:

přípustné využití :

- státní a krajské silnice

- místní a účelové komunikace

- komunikace pro pěší

- cyklostezky

- veřejné odstavné a parkovací plochy

- zastávky autobusů a jejich točny

- doprovodná zeleň

- čerpací stanice pohonných hmot

- objekty řadových a hromadných garáží

- liniové stavby  sítí technického vybavení

- zařízení služeb motoristům

- objekty maloobchodu a veřejného stravování

nepřípustné využití:

- objekty pro bydlení a rekreaci

- stavby pro školství, kulturu a zdravotnictví

rozvojové plochy :

Nejsou vymezeny

# TI  – TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA – INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

hlavní využití:

plochy staveb, zařízení a sítí technického vybavení v oblastech vodního hospodářství, energetiky, spojů apod.

funkční využití:

přípustné využití :

- transformovny, rozvodny el. energie

- čistírny odpadních vod

- přečerpávací stanice

- vodní zdroje a vodojemy

- základnové stanice telefonních operátorů

- regulační stanice plynu

- sedimentační prostory na vodních tocích

- přístupy k jednotlivým stavbám a komunikační plochy kolem těchto staveb

- sběrné dvory

- doprovodná zeleň

nepřípustné využití:

- stavby a zařízení, nesouvisející s technickou infrastrukturou

rozvojové plochy :

Nejsou vymezeny.

# TO  – TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA – PLOCHY PRO STAVBY A ZAŘÍZENÍ            PRO NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

hlavní využití:

plochy skládek a sběrných dvorů

funkční využití:

přípustné využití :

- přístupy k jednotlivým stavbám a komunikační plochy kolem těchto staveb

- doprovodná zeleň

nepřípustné využití:

- plochy a objekty nesouvisející s nakládáním s odpady

rozvojové plochy :

Je vymezena plocha  P 3

# VD – VÝROBA  A  SKLADOVÁNÍ – DROBNÁ A ŘEMESLNÁ VÝROBA

hlavní využití:

plochy provozoven drobné výroby, výrobní i nevýrobní služby, které nejsou realizovatelné v jiných funkčních plochách

funkční využití:

přípustné:

- výroba, služby, řemesla, sklady

- odstavná místa a garáže

- příslušné komunikace pěší, cyklistické a motorové

- zeleň liniová a plošná

- stavební dvory a zařízení pro údržbu sítí a komunikací

- doplňková zařízení obchodu a služeb související s dominantní funkcí

- byty služební a majitelů zařízení

nepřípustné:

- byty nad rámec služebního charakteru

- plochy a objekty občanské vybavenosti, rekreace a sportu

- stavby a zařízení

rozvojové plochy :

Nejsou vymezeny.

# VZ – VÝROBA  A  SKLADOVÁNÍ – ZEMĚDĚLSKÁ VÝROBA

hlavní využití:

plochy zemědělské rostlinné výroby a přidružené drobné výroby

funkční využití:

přípustné využití :

- objekty pro skladování a zpracování zemědělské produkce

- provozovny drobné výroby a výrobních služeb

- služební byty

- objekty pro agroturistiku

- sklady zemědělských strojů

- opravárenské dílny

- administrativní  objekty provozovatelů zemědělské výroby

- přístupy k jednotlivým stavbám a komunikační plochy kolem těchto staveb, včetně potřebných parkovacích míst

- objekty a liniové stavby  sítí technického vybavení, které je potřebné pro funkci daného území

- izolační  a doprovodná zeleň

podmínečně přípustné:

- v případě umístění výroby s negativním dopadem na okolní prostředí (hluk, prach, zápach, apod.) bude ke kolaudačnímu rozhodnutí stavby doloženo, že tento vliv nepřekročí hranice příslušné funkční plochy. V opačném případě budou realizována opatření k potřebnému snížení negativního vlivu.

nepřípustné využití:

- obytné objekty   a objekty pro rekreaci

- zařízení pro školství, zdravotnictví a kulturu

Rozvojové plochy :

Nejsou vymezeny .

ZV –  ZELEŇ -  NA VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍCH

hlavní  využití :

významné plochy zeleně většinou parkově upravené a veřejně přístupné, jedná se o plochy parků apod., které nemohou být součástí jiných typů ploch.

funkční využití:

přípustné využití :

  - vodní toky a plochy

  - objekty a liniové stavby  technického vybavení  potřebné pro funkci daného území

  - parkovací plochy

  - otevřená rekreační hřiště

nepřípustné využití:

  - umisťování staveb pro výrobu, občanské vybavení, bydlení i rekreaci

rozvojové plochy :

Je vymezena plocha   ZV Z 2

# ZO –  ZELEŇ -  OCHRANNÁ  A  IZOLAČNÍ

hlavní využití:

plochy ochranné a izolační zeleně oddělující plochy SV od ploch VZ

funkční využití:

přípustné využití :

  - ochranná  a izolační zeleň mezi jednotlivými funkčními plochami

  - ochranná zeleň podél dopravně zatížených komunikací

  - liniové stavby  technického vybavení  potřebné pro funkci daného území

nepřípustné využití:

- umisťování staveb pro výrobu, občanské vybavení, bydlení i rekreaci

rozvojové plochy :

Je vymezena plocha ZO P 2

ZP –  ZELEŇ  -  PŘÍRODNÍHO CHARAKTERU

hlavní využití:

plochy zeleně v sídlech udržované v přírodě blízkém stavu

funkční využití:

přípustné využití :

- objekty a liniové stavby  technického vybavení  potřebné pro funkci daného    území

nepřípustné využití:

- umisťování staveb pro výrobu, občanské vybavení, bydlení i  rekreaci

# W – PLOCHY  VODNÍ  A VODOHOSPODÁŘSKÉ

hlavní  využití :

plochy, které se vymezují za účelem zajištění podmínek pro nakládání s vodami, ochranu před jejich škodlivými účinky a suchem, regulaci vodního režimu území a plnění dalších účelů stanovených právními předpisy upravujícími problematiku na úseku vod a ochrany přírody a krajiny

funkční využití:

přípustné využití:

- pozemky vodních ploch, koryt vodních toků

- ostatní pozemky určené pro převažující vodohospodářské využití

- zeleň krajinná, liniová vč. prvků ÚSES (biokoridory, biocentra a interakční prvky)

- účelové komunikace

- stavby nezbytné pro obhospodařování a provoz ploch dané funkce

- nezbytné plochy a liniové trasy technického vybavení

nepřípustné využití :

- všechny stavby a činnosti, pokud nejsou uvedeny jako přípustné

rozvojové plochy :

Nejsou vymezeny.

# NZ –  PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ

hlavní  využití :

plochy s převažující funkcí intenzivní zemědělské produkce

funkční využití:

přípustné využití :

- zemědělsky využívané plochy pro rostlinnou i živočišnou výrobu

- související obslužné a manipulační plochy

- stavby nezbytné pro obhospodařování zemědělské půdy (např.

- silážní žlaby, hnojiště, přístřešky pro dobytek, apod.)

- opatření přispívající k vyšší retenci krajiny, zachycení přívalových

- dešťů, protipovodňová a protierozní opatření, výstavba menších  vodních nádrží

- zeleň krajinná, liniová

- komunikace pěší, cyklistické a účelové

- nezbytné plochy dopravní a technické infrastruktury

- informační, propagační a reklamní zařízení

- naučné stezky

podmínečně přípustné:

- plochy pro zalesnění cca do 1ha na plochách navazujících na stávající PUPFL jejichž zalesněním dojde k ucelení PUPFL za předpokladu, že nebude narušena ekologická diverzita

nepřípustné:

- všechny stavby, pokud nejsou uvedeny jako přípustné

rozvojové plochy :

Nejsou vymezeny

# NL – PLOCHY   LESNÍ

hlavní  využití :

plochy s převažujícím využitím pro lesní produkci

funkční využití:

přípustné využití :

- pozemky určené k plnění funkcí lesa

- činnosti a zařízení související se zachováním ekologické rovnováhy území

- realizace ÚSES, opatření pro udržení vody v krajině, zachycení přívalových dešťů, protipovodňová a protierozní opatření a další opatření přispívající k vyšší retenci krajiny

- zeleň krajinná, liniová vč. prvků ÚSES (biokoridory, biocentra a interakční prvky)

- účelové komunikace a manipulační plochy

- nezbytné plochy a liniové trasy technického vybavení

- naučné stezky

podmínečně přípustné:

  - menší vodní nádrže, v případě, že jejich využití bude extenzivní

nepřípustné:

  - všechny stavby, pokud nejsou uvedeny jako přípustné

rozvojové plochy :

Nejsou vymezeny

# NP – PLOCHY   PŘÍRODNÍ

hlavní  využití :

plochy s převažující přírodní funkcí zahrnující mimo jiné zvláště chráněné plochy ( EVL, prvky ÚSES ) apod.

funkční využití:

přípustné využití :

  - zeleň krajinná, liniová vč. prvků ÚSES

  - protierozní pásy zeleně

  - vodní plochy a toky

  - komunikace pěší, cyklistické a účelové

  - zemědělské obslužné a manipulační plochy

  - nezbytné plochy a liniové trasy technického vybavení

  - naučné stezky

nepřípustné využití :

    - všechny stavby, pokud nejsou uvedeny jako přípustné

    - jakékoli změny využití, které by znemožnily či ohrozily funkčnost biocenter a biokoridorů nebo územní ochranu ploch navrhovaných k začlenění do nich

rozvojové plochy :

Nejsou vymezeny

  - Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření   k zajištění  obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům   a stavbám vyvlastnit

Nejsou vymezovány.

  - Vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které lze  uplatnit předkupní právo

Nejsou vymezovány.

- Vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného budoucího využití, včetně podmínek pro jeho prověření

Nejsou vymezovány.

- Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je prověření změn jejich využití územní studií  podmínkou pro rozhodování, a dále stanovení lhůty pro pořízení územní studie, její schválení pořizovatelem a vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti

Nejsou vymezovány.

- Vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného budoucího využití, včetně podmínek pro jeho prověření

R 1 - územní rezerva pro plochy  smíšené obytné  – venkovské, navazující na severní  straně na   zastavěné území  u silnice II/357 – Libecina .

R 2 - územní rezerva pro plochy  smíšené obytné – venkovské, navazující  na zastavěné území na JZ  straně místní část Javorníček.

- Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je prověření změn jejich využití územní studií podmínkou pro rozhodování, a dále stanovení lhůty pro pořízení územní studie, její schválení pořizovatelem a vložení dat o této studii   do evidence územně plánovací činnosti.

| číslo územní studie | Výčet zastavitelných ploch studií dotčených | Funkční využití plochy | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- |
| Č.1 | Z 1 | bydlení venkovského typu dopravní infrastruktura místní komunikace |  |

- Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části

NÁVRH

A1	textová část                                                                           20 listů

B1	výkres základního členění území                 1 :  5 000            1 list

B2.a	hlavní výkres -                                              1 :  5000             1 list

B2.b	hlavní výkres – zastavěné území                 1 :  2880             1 list

B2.c          výkres koncepce technické infrastrukrury     1 :  2880             1 list

ODůVodnění

A2              textová část                                                                           21 listů

B4	koordinační výkres                                        1 :   5 000          1 list

B5	výkres širších vztahů                                     1 : 25 000          1 list

B6	výkres předpokládaných záborů půd. fondu  1 :  5 000           1 list

ODŮVODNĚNÍ

A 2 . TEXTOVÁ  ČÁST

OBSAH :

- vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území, včetně souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem

- údaje o splnění zadání

- komplexní zdůvodnění přijatého řešení a vybrané varianty, včetně vyhodnocení předpokládaných důsledků tohoto řešení, zejména ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje území

- informace o výsledcích vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území spolu s informací zda a jak bylo respektováno stanovisko k vyhodnocení vlivů na životní prostředí, případně zdůvodnění, proč toto stanovisko nebo jeho část nebylo respektováno

- vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa

- Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území, včetně souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem

a. 1. Soulad s politikou územního rozvoje

Politika územního rozvoje ČR jako nástroj územního plánování byla schválena usnesením vlády  č. 929 dne 20.7.2009. Rozvojová osa OS8 Hradec Králové/Pardubice - Moravská Třebová – Mohelnice - Olomouc – Přerov zahrnuje obce s výraznou vazbou na významné dopravní cesty, tj. rychlostní silnici R 35, silnici I/35 a železniční trať č. 010 a 270.

Řešené správní území Libecina nemá vazbu na vymezení úseku R 35a v úseku Sedlice (Hradec Králové) – Vysoké Mýto a stávající silnici I/35 ani železniční trať č. 010 a územní rezervu plavebního koridoru D – O – L. Je s tímto dokumentem v souladu.

a. 2. Soulad s územně plánovací dokumentací kraje

Zásady územního rozvoje Pardubického kraje (dále jen ZÚR Pk) dosud nejsou vydány, zadání ZÚR Pk bylo schváleno dne 18.12.2007. Správní území obce SEČ je součástí řešení Velkého územního celku Pardubického kraje (dále jen ÚP VÚC Pk, který byl schválen Zastupitelstvem Pardubického kraje dne 14.12.2006. Do doby schválení ZÚR Pk bude řešení ÚP Libecina respektovat v souladu se zadáním ZÚR závaznou část ÚP VÚC Pk. V souvislosti s tím je nutno respektovat přítomnost stávajících tras a prvků nadmístního významu :

  - Chráněná oblast přirozené akumulace vod Východočeská křída CHOPAV

  - Silnice II/357 Vysoké Mýto- Leština

  - Silnice II/35718 a III/35716

a. 2. 1.  Další dokumenty vydané Pardubickým krajem, které je třeba respektovat

  - Program rozvoje Pardubického kraje

  - Územní energetická koncepce Pardubického kraje

  - Posouzení vlivů Územní energetické koncepce Pk na životní prostředí - SEA

  - Akční plán energetiky Pardubického kraje

  - Regionální inovační strategie Pardubického kraje

  - Energetika Pardubického kraje – doložka krizového řízení

  - Regionální surovinová politika Pardubického kraje

  - Koncepce ekologické výchovy

  - Plán odpadového hospodářství Pardubického kraje

  - Koncepce odpadového hospodářství kraje

  - Koncepce zemědělské politiky a rozvoje venkova

  - Koncepce protipovodňové ochrany Pk

  - Program rozvoje vodovodů a kanalizací kraje

  - Koncepce ochrany přírody Pk

  - Studie potenciálního vlivu výškových staveb a větrných elektráren na krajinný ráz území Pk

  - Aktualizace programu snížení emisí a zlepšení kvality ovzduší Pk

Návrh ÚP Libecina je v souladu s těmito dokumenty.

a. 3.  Postavení obce v systému osídlení

Jedná se o správní území obce Libecina , které sestává  z  k. ú. Libecina a k.ú. Javorníček. Správní  hranice obce sousedí s k.ú. Pustina, Zádolí, Střihanov,Javorník u Vysokého Mýta, Podhořany u Nových Hradů,  Leština, Doubravice u Leštiny, a Střemošice a Řepníky

S okolními obcemi  je spojována pouze komunikačně  krajinnou zónou a ani v návrhovém období není počítáno s významným propojováním s touto obcí.

a.  4. Širší dopravní vztahy, širší vztahy technické infrastruktury

Silniční doprava má pro obsluhu řešeného území rozhodující úlohu. Stávající silnice II/357, III/35718 a III/35716 které procházejí zastavěným územím obce, nedoznají ani do budoucna výrazných změn. Dopravní napojení většího množství navržených staveb (rozsáhlejších lokalit) řešit prostřednictvím soustavy místních obslužných komunikací, s „kmenovým“ napojením na státní silnici. Parametry sjezdu a místních komunikací je nutno navrhovat v souladu s ustanovením platných předpisů a norem.

b)  údaje o splnění zadání a pokynů pro zpracování územního plán

Dne 27.11.2008 bylo usnesením Zastupitelstva obce Libecina  č.1/2008 schváleno zadání Územního plánu Libecina. Toto zadání je návrhem územního plánu respektováno.

c) Komplexní zdůvodnění přijatého řešení a vybrané varianty, vyhodnocení předpokládaných důsledků tohoto řešení, zejména ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje území

c. 1. komplexní zdůvodnění přijatého řešení

Východiskem pro návrh ÚP bylo úplné a komplexní poznání řešeného území, jeho dispozic, limitů a rozvojových potřeb. Bylo snahou navrhnout ideální koncepci rozvoje území ve všech jeho složkách, včetně ochrany hodnot jak zastavěného, tak i nezastavěného území, přírody a krajiny. Vzhledem k hustotě zastavění umožňuje zastavěné území obce novou zástavbu pouze v jednotlivých případech, a to na několika volných pozemcích, v prolukách nebo větších zahradách.

Zájmem obce je vymezit rozvojové plochy  – zastavitelná území pro rozvoj bytové zástavby. Vzhledem ke konfiguraci terénu a omezením daným přírodními prvky území je  hlavní rozvojová plocha  vymezena  v návaznosti na JZ okraj obce a na volné proluce v místní části Javorníček.

c.1. 1. NOVĚ VYMEZENÉ PLOCHY ROZVOJOVÉ

Smíšená obytná výstavba – venkovská   SV

je umístěna v návaznosti na zastavěné území. Na ploše  Z 1.  Přesto je možno při splnění regulativů uvedených v textové části a podmínek stavebního zákona vč. navazujících vyhlášek v jednotlivých případech stavby realizovat i mimo návrhové plochy v zastavěném území (např. ve větších zahradách) v rámci příslušné funkční plochy smíšené obytné – venkovské.

Zeleň  na veřejných prostranstvích   ZV

Je  vymezena plocha Z2 západně od vymezené  plochy pro bydlení a navazují na plochy lesa.

Očanské vybavení – veřejná infrastruktura  OV

Je vymezena malá plocha Z3 pro umístění rozhledny na nejvyšším bodě jižně od Libeciny.

c.1. 2. NOVĚ VYMEZENÉ PLOCHY PŘESTAVBY

Smíšená obytná výstavba – venkovská SV

Je vymezena  plocha přestavby P1 v místní části Javorníček.

Ochranná a izolační zeleň  ZO

Je vymezena plocha přestavby P2 pro oddělení stávající obytné zástavby od stávajícího provozu  střediska zemědělské výroby v Libecině.

Technická infrastruktura TO

Je vymezena plocha sběrného dvora P3 pod střediskem zemědělské výroby v Libecině.

c. 2. ochrana kulturních , historických a přírodních hodnot

První písemná zmínka o obci Libecina   je z r. 1461 a místní části Javorníček 1559.

V obci  se nenachází žádná  kulturní památka.

Objekty památkově hodnotné :

- zvonička na návsi,

- dům č.p. 10 ( stav. p.č. 47),

- usedlost č.p. 13 ( stav. p.č. 44),

- dům usedlosti č.p. 26 ) stav.p.č. 20),

- usedlost č.p. 27 ( stav.p.č. 27 ),

- usedlost č.p. 46 ( stav. p.č. 4 )

Celé správní území  Libecina je třeba považovat za území s archeologickými nálezy s prokázaným výskytem archeologického dědictví  ve smyslu  § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, protože je trvale osídleno nejméně od  12. století. Postup při stavební nebo jiné činnosti, která by mohla ohrozit provádění archeologických výzkumů, na území s archeologickými nálezy upravuje odst. 2 § 22 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Součástí každého projektu, který předpokládá realizaci zemních prací zasahujících do hloubky větší než 0,25 m pod stávající úroveň terénu, musí být i jeho posouzení organizací oprávněnou k provádění archeologických výzkumů v daném regionu.

Památné stromy

V řešeném území se nevyskytují chráněné památné stromy. Je zde však množství vzrostlých stromů, které je rovněž třeba chránit a ošetřovat.

Územní systém ekologické stabilizace ÚSES

BIOCENTRA :

Pořadové číslo: LBC 1

Název/ plocha : Smrčina / 2,95 ha

Katastrální území: Libecina

Popis: lesní biocentrum na západě řešeného území , součást lesního komplexu

Návrh opatření : Změna druhové skladby, podpora listnáčů, možnost minimalizace prostorových parametrů BC dle porostových skupin.

Pořadové číslo: LBC 2

Název/ plocha : lesní, luční LBC / 4,81 ha

Katastrální území: Libecina

Popis: lesní biocentrum s lučními porosty na jihu řešeného území , součást lesního komplexu

Návrh opatření : Změna druhové skladby, podpora listnáčů, možnost minimalizace prostorových parametrů BC dle porostových skupin.

Pořadové číslo: LBC 11

Název/ plocha : lesní LBC / 2,34 ha

Katastrální území: Libecina

Popis: lesní biocentrum na prudkém svahu u Javorníčku

Návrh opatření : Změna druhové skladby, podpora listnáčů, možnost minimalizace prostorových parametrů BC dle porostových skupin.

Pořadové číslo: LBC 18

Název/ plocha : lesní LBC / 2,97 ha

Katastrální území: Libecina

Popis: lesní biocentrum-součást lesního komplexu na severu obce

Návrh opatření : Zachovat současný stav – obnovu lesa s použitím přirozené druhové skladby, podpora přirozeného zmlazení listnáčů

BIOKORIDORY :

Pořadové číslo: LBK3

Název / délka : funkční lesní LBK / 0,80 km

Katastrální území: Libecina

Popis: Porostní skupiny lesního komplexu – smrkové skupiny s menším zastoupením buku, dubu, klenu.

Návrh opatření : Přeměna smrčin na bučiny.

Pořadové číslo: LBK 4

Název / délka : funkční lesní LBK / 1,40 km

Katastrální území: Libecina

Popis: lesní BK smrčiny s příměsí buku

Návrh opatření : Přeměna smrčin na bučiny.

Pořadové číslo: LBK 10

Název / délka : funkční lesní LBK / 0,90 km ( v řešeném území )

Katastrální území: Libecina

Popis: Zachovalé bučiny, smrčiny s bukem.

Návrh opatření : Maximální podpora listnáčů.

Pořadové číslo: LBK 12

Název / délka : funkční lesní LBK / 1,65 km ( v řešeném území )

Katastrální území: Libecina , Javorníček

Popis: Zachovalé bučiny, smrčiny s bukem.

Návrh opatření : Přeměna smrčin na bučiny.

Pořadové číslo: LBK 13

Název / délka : funkční lesní LBK / 1,10 km ( v řešeném území )

Katastrální území: Javorníček

Popis: Zachovalé bučiny, smrčiny s bukem.

Návrh opatření : Maximální podpora listnáčů.

c. 3. koncepce dopravní a technické infrastruktury

c. 3. 1. Doprava

Hlavní komunikační trasy zastavěné části jsou stabilní a zůstanou zachovány i do budoucna.

### silniční doprava

Z hlediska silniční dopravy jsou  řešeny  pouze dílčí  dopravní závady na silnicích II/357

a III/ 3176,  III/35718  případně u místních komunikací.

Obecné požadavky na řešení koncepce dopravy jsou tato  :

- Respektovat ochranná pásma dopravních staveb s ohledem na navrhovanou zástavbu

- Minimalizovat počty vjezdů na silniční síť, jakož i počty křižovatek místních komunikací se silniční sítí

- Nové křižovatky je třeba  navrhovat v místech s dostatečnými rozhledovými poměry

- Nové křižovatky navrhovat s pravoúhlým křížením jednotlivých komunikací

místní komunikace :

Hlavní komunikací, sloužící dopravní obsluze v obci, je průtah státní silnice II. a III. třídy, většina obce se rozkládá právě kolem tohoto průtahu. Na státní silnici navazují místní komunikace různé délky a různých parametrů. Je třeba počítat s jejich technickou úpravou a zejména stavební úpravou spočívající v podchycení povrchových vod, aby nedocházelo k jejich vytékání na silniční pozemky, dále počítat s opatřením spočívajícím ve zlepšení rozhledových poměrů těchto komunikací.

cyklistické komunikace :

V trase silnice II/357 prochází obcí  cyklostezka  č. 4227 Nové Hrady- Libecina –  Horní Jelení. Ostatní silnice a komunikace slouží jako lokální cyklo trasy.

parkování a odstavování vozidel  :

Parkování je většinou na soukromých pozemcích, v profilu místních komunikací a na veřejných parkovištích. Více parkovacích stání se v obci nachází u OÚ a v prostoru návsi. Parkovací stání o dostatečné kapacitě jsou počítána zejména u objektů občanského využití  a u objektů drobné a zemědělské  výroby a na jejich pozemcích.

Garážovací stání jsou reprezentována garážemi na vlastních pozemcích, což bude i nadále zachováno.

hromadná doprava osob :

Je prováděna  pouze prostředky autobusové  dopravy.

V obci je jedna autobusová  zastávka s vybavenými přístřešky a  se zastávkovým pruhem.

c. 3. 2. Vodovod

Obce Libecina a v místní části Javorníček jsou zásobovány vodou ze skupinového vodovodu Javorník, jehož provozovatelem je Vak Vysoké Mýto, s.r.o. Skupinový vodovod zásobuje pitnou vodou ještě obce Javorník, Džbánov, Pustina, Zádolí, Vysoká, Knířov, Lhůta, Pustinky, Střihanov, Řepníky, Pěšice, Dvořiště a zemědělský areál v Brtči. Vodovod byl postupně uváděn do provozu od r. 1960 do r. 1970.

Zdroj vody

Zdojem vody jsou dvě propojené zvodně v jímacím objektu J-1

Jímací objekty :

Vodovod je zásobován vodou jímanou hydrogeologickým vrtem J-1 Javorník (vydatnost 8 – 10 l/s-1 ) záložními zdroji, kterými jsou zářezy Javorníček (vydatnost 2 – 3 l/s-1 ) a prameniště Džbánov.

Jakost vody

Vrt J-1 - surová voda ve zdroji odpovídá vyhlášce č. 252/2004 Sb. s mírným občasným překročením obsahu železa. Zdroj vykazuje po stránce mikrobiologické a biologické občasnou závadnost.

Jímací zářezy Javorníček

Voda v jímacích zářezech trvale nevyhovuje vyhlášce č. 252/2004 Sb. (vysoký obsah dusičnanů, mikrobiologická a biologická závadnost). Zdroj se nevyužívá – slouží jako záložní zdroj.

Úprava vody

Voda z vrtu J-1 je používána bez úpravy, hygienicky je zabezpečena chlorací do akumulace v ČS Javorníček.

Doprava vody

Z vrtu J-1 ve voda čerpána do ČS Javorníček s akumulační nádrží o objemu 75 m3. Z ČS Javorníček je voda gravitačně dopravována do vodojemu Javorník o objemu 100 m3.Z vodojemu Javorník je veden gravitační zásobní řad k Javorníku, který dále pokračuje potrubím přes Javorník do vodojemu Džbánov o objemu 100 m3. Z vodojemu Džbánov je voda gravitačně dopravována do spotřebiště Džbánov. Z ČS Javorníček je voda čerpána do AT stanice Pustinka s akumulací o objemu 90 m3, odkud je zásobováno spotřebiště Javorníček a Vysoká. Z ČS Javorníček je voda rovněž čerpána do vodojemu Libecina o objemu 400 m3, odkud je gravitačně dopravována do spotřebiště Libecina a Dvořiště. Z vodojemu Libecina je veden zásobní řad do armaturní šachty před Pustinou, odkud je veden zásobní řad do přerušovací komory o objemu 19 m3, ze kterého je zásobováno spotřebiště Zádolí a Střihanov a dále pak vodojem Lhůta o objemu 40 m3. Z vodojemu Lhůta je voda gravitačně dopravována do spotřebiště Lhůta a dále do spotřebiště Knířov. Z armaturní šachty je veden zásobní řad do spotřebišť Řepníky a Pěšice. Před přerušovací komorou je vedeno potrubí do zemědělského areálu v Brtči.

Vodovodní síť

Délka vodovodní sítě Libecina činí bez přípojek 2,263 km. Přípojek je zde vybudováno 23 ks. Současný stav vodovodních řadů neodpovídá platným normám po stránce technického uspořádání, možnosti manipulace na síti a vnitřního průměru potrubí. (především řady z AC)

Délka vodovodní sítě Vysoká a Javorníček činí bez přípojek 1, 45 km. Přípojek je zde vybudováno 43 ks.

Stávající spotřeba vody – Libecina (142 stálých obyvatel + 40 rekreantů)

Čl. IV – Výpočet spotřeby vody pro bytový fond

-     182 obyvatel á 150 l/os.den-1                                                                         27 300 l.den-1

celkem                                                                                                            27 300 l.den-1

1

Čl. V.  Odst. 4 – snížení o 20%                                                                           -  5 460 l.den-1

Celkem                                                                                                            21 840 l.den-1

Čl. V  – Výpočet spotřeby vody pro občanskou vybavenost

-    182 obyvatel á 20 l/os.den-1                                                                               3 640 l.den-1

Celkem                                                                                                                    3 640 l.den-1

Čl. VI  – Výpočet spotřeby vody pro zemědělskou výrobu

dojnice vč. ošetřování mléka

-      200 ks á 60 l/ks.den-1prům.                                                                               12 000 l.den-1

max á 80 l/ks.den-1max                                                                                   16 000 l.den-1

telata

-      60 á 10 l/ks.den-1prům.						             600 l.den-1

max á 15 l/ks.den-1max                                                                                          900 l.den-1

skot

-      120 á 25 l/ks.den-1prům.						          3 000 l.den-1

max á 35 l/ks.den-1max                                                                                     4 200 l.den-1

Čl. VI  – Výpočet spotřeby vody pro pracovníky v zemědělství a průmyslu (SEGAS a.s.)

-        5 pracovníků kanceláře ZOD á 50 l/os.den-1                                                   250 l.den-1

-        23 pracovníků dílny a stájí ZOD á 120 l/os.den-1                                          2 760 l.den- 1

Celkem                                                                                                                   3 010 l.den-  1

Qprům celk. (21 840 + 3 640+ 3 010) + (16 000 + 900 + 4200)               49 590 l/den-1   = 0,57 l.s

Qmax den    (21 840 + 3 640 + 3 010) x 1,5 + (16 000 + 900 + 4200)     63 835 l/den-1   = 0,74 l.s

Qmax hod   63 835 x 1,8                                                                        114 903 l/den-1   = 1,33 l.s

Stávající spotřeba vody – Javorníček (30 stálých obyvatel + 40 rekreantů)

Čl. IV – Výpočet spotřeby vody pro bytový fond

-     70 obyvatel á 150 l/os.den-1                                                                           10 500 l.den-1

celkem                                                                                                            10 500 l.den-1

Čl. V.  Odst. 4 – snížení o 20%                                                                           -  2 100 l.den-1

Celkem                                                                                                             8 400 l.den-1

Čl. V  – Výpočet spotřeby vody pro občanskou vybavenost

-    70 obyvatel á 20 l/os.den-1                                                                                1 400 l.den-1

Qprům celk. (10 500 + 8 400+ 1 400)                                                      20 300 l/den-1   = 0,23 l.s

Qmax den    (10 500 + 8 400 + 1 400) x 1,5                                            30 450 l/den-1   = 0,35 l.s

Qmax hod   30 450 x 1,8                                                                          54 810 l/den-1   = 0,63 l.s

Vodojem – dle vyjádření provozovatele vodovodu stávající vodojem o objemu 400 m3 poskytuje dostatečnou rezervu pro případné navýšení při realizaci plánované výstavby.

Rozvodné a přívodní řady – budou rekonstruovány stávající rozvodné řady z nevyhovujících materiálů (AC potrubí a litina). Jedná se o zásobní řad z ČS Javorníček do vodojemu Javorník o délce 0,4 km.

Zdroj vody – s ohledem na dostatečnou vydatnost zdroje vody do roku 2015 a nepříznivou jakost vody navrhujeme využití stávajícího zdroje za souběžné podmínky úpravy vody.

Úprava vody – dle provozovatele vodovodu voda vyhovuje platným normám a není třeba ji dále upravovat.

Budou navrženy nové přívodní řady k lokalitám navržené výstavby. Nové zásobovací řady budou napojeny na řady stávající a za účelem zajištění vyhovující kvality pitné vody v potrubí budou zokruhovány. V nejvyšších a nejnižších bodech vodovodního systému budou provedeny odvzdušňovací, resp. Odkalovací zařízení. Pro zajištění protipožárního zabezpečení zmíněných lokalit bude vodovodní síť vystrojena soustavou nadzemních a podzemních hydrantů (ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb – zásobování požární vodou).

Spotřeba vody v lokalitách navržených k rozšíření pro bydlení, občanské vybavení a výrobu

V územním plánu je navrženo rozšíření o 35 RD pro 140 obyvatel v Libecině a o 1 RD pro 4 obyvatele v Javorníčku. Čl. IV – Výpočet spotřeby vody pro bytový fond

Navýšení – plánovaná výstavba Libecina

-    140 obyvatel á 230 l/os.den-1                                                                          32 200 l.den- 1

celkem                                                                                                           32 200 l.den-  1

Čl. V.  Odst. 4 – snížení o 20%                                                                            -  6 440 l.den-1

Celkem                                                                                                            25 760 l/den-1

Čl. V  – Výpočet spotřeby vody pro občanskou vybavenost

-   140 obyvatel á 20 l/os.den-1                                                                                2 800 l.den-1

Celkem                                                                                                              2 800 l.den-1

Qprům celk.  25 760 + 2 800 	                                                        28 560 l/den-1   =  0,33 l.s

Qmax den     28 560 x 1,5                                           	  	         42 840 l/den-1   =  0,50 l.s

Qmax hod    42 840 x 1,8                                                                     77 112 l/den-1   = 0,89 l.s

Spotřeba vody celkem (stávající spotřeba + návrh)

Qprům celk.                                          49 590 l/den-1   +  28 560 l/den-1 = 78 150 l/den-1   = 0,90 l.s

Qmax den                                             63 835 l/den-1  + 42 840 l/den-1  = 106 675 l/den-1 = 1,23 l.s

Qmax hod                                                          114 903 l/den-1  +  51 160 l/den-1   = 166 063 l/den-1 = 1,92 l.s

Max. denní potřeba vody bude po realizaci plánované výstavby činit 166 063 l/den-1  tj. 166,06 m3/den-1 .

Akumulační prostor vodojemu Libecina činí 400 m3. Pro spotřebiště Libecina připadá cca 20 % akumulační ho prostoru – tedy 80 m3. Akumulační prostor ve vodojemu tedy vyhoví pro zajištění 60 % denní potřeby při zachování stávajícího stavu. Pro zajištění rezervy 60 % denní potřeby vody po realizaci plánované výstavby je dle výpočtu potřeba navýšit stávající akumulační prostor ve vodojemu pro obec Libecina o cca 20 m3. Při konzultaci s provozovatelem vodovodu bylo zjištěno, že hladina vody ve vodojemu je v současné době udržována na cca 82% celkové kapacity. Navýšení vodojemu o 20 m3 je technicky těžko realizovatelné a reálný stav kapacity vodojemu poskytuje dostatečnou rezervu i pro plánovanou výstavbu.

Navýšení – plánovaná výstavba Javorníček

-    4 obyvatelé á 230 l/os.den-1                                                                               920 l/den

celkem                                                                                                               920 l/den

Čl. V.  Odst. 4 – snížení o 20%                                                                              -  184 l/den

Celkem                                                                                                                 736 l.den

Čl. V  – Výpočet spotřeby vody pro občanskou vybavenost

-   4 obyvatelé á 20 l/os.den-1                                                                                     80 l.den

Celkem                                                                                                                 80 l.den

Qprům celk.    736 + 80 	                                                                         816 l/den-1   =  0,09 l.s

Qmax den       816 x 1,5                                           		         1 224 l/den-1   =  0,014 l.s

Qmax hod   1 224 x 1,8                                                                          2 203 l/den-   = 0,026 l.s

Spotřeba vody celkem (stávající spotřeba + návrh)

Qprům celk.                                           20 300 l/den-1   +  816 l/den-1     = 21 116 l/den-1  = 0,24 l.s

Qmax den                                              30 450 l/den-1  + 1 224 l/den-1  = 31 674 l/den-1 =  0,37 l.s

Qmax hod                                                                54 810 l/den-1  +  2 203 l/den-1   = 57 013 l/den-1 = 0,66 l.s

Max. denní potřeba vody bude po realizaci plánované výstavby činit 57 013 l/den  tj. 57,01 m3/den .

Akumulační prostor ATS Pustinka činí 90 m3. Pro místní část Javorníček připadá cca ½ akumulační ho prostoru – tedy 45 m3. Pro zajištění  60 % denní potřeby vody spotřebiště Javorníček tedy stávající akumulační prostor vyhoví i po realizaci navržené výstavby.

nouzové zásobování pitnou vodou

V případě havárie na některém z jímacích objektů skupinového vodovodu Javorník bude nouzové zásobování připojených obyvatel zajišťováno ostatními nepoškozenými zdroji, případně bude využito prameniště Džbánov nebo zářezy Javorníček, pokud bude ověřena kvalita vody.V případě větších poruch, nebo havárií na vodovodním systému bude nouzové zásobování připojených obyvatel zajištěno dodávkou pitné vody z nepoškozeného vodovodního systému s kapacitně dostatečnými zdroji, tj., ze skupinového vodovodu Nové Hrady – Proseč – dovozová vzdálenost cca 3,5 km.

c. 4. Kanalizace :

Libecina

V místní části  není vybudována soustavná kanalizační síť. Je zde vybudováno několik dílčích stok dešťové kanalizace o průměru DN 400 – 600 podél komunikace. Stoky jsou vyústěny do spadiště pod autobusovou zastávkou a dále pokračují stokou DN 800 a 1000 pod obec. Výust je situována do odpadu z rybníčka pod zástavbou. Stavebně se jedná o zatrubněné silniční příkopy s mělce uloženými betonovými troubami. Vzhledem k hloubce uložení a netěsnosti nebudou vhodné pro další využití pro jinou než dešťovou kanalizaci. Celková délka potrubí z betonových trub DN 40 – 1000 činí cca 1 km. Kanalizace byla uvedena do provozu v roce 1980 a jejím vlastníkem i provozovatelem je obec.

V obci není vybudována centrální ČOV, Je zde vybudováno cca 30 ks septiků – odpadní vody od 70 trvale bydlících obyvatel a 20 rekreantů jsou vypouštěny do vod povrchových a zasakovány. Je zde vybudováno cca 30 ks jímek na vyvážení. Odpadní vody z jímek jsou vyváženy na pole do vzdálenosti cca 2 km. Technický stav septiků a jímek je různý.

Javorníček

V místní části  není vybudovaná veřejná kanalizace, ani centrální ČOV.  Je zde vybudováno 12 ks septiků – odpadní vody od cca 15 trvale bydlících obyvatel a 20 rekreantů jsou vypouštěny do vod povrchových a zasakovány. Odpadní vody z jímek jsou vyváženy na pole do vzdálenosti cca 2 km. Technický stav septiků a jímek je různý.

Pro zájmové území byla v roce 2009 zpracována firmou EVČ s.r.o. Pardubice koncepční studie „Kanalizace a ČOV Libecina“, která je v UP respektována. Řešení má vazbu na okolní obce a na stávající kanalizaci v obci, která bude po prohlídce kamerovým systémem a následné opravě využita pro odvedení dešťových vod.

Pro likvidaci splaškových vod z obce Libecina je navržena splašková kanalizace odvedená na nově vybudovanou ČOV Dvořiště. Hlavní kanalizační sběrače jsou navrženy z PVC DN 250. Areál čistírny je navržen poblíž levého břehu Doubravického potoka, nad stávajícím rybníkem. Je navržena ČOV pro 175 EO. Technologie čištění je navržena pouze orientačně s ohledem na trvalý vývoj v této oblasti. Obecně se uvažuje s běžnou mechanicko – biologickou ČOV s jemnobublinnou aerací s kalovým hospodářstvím. Likvidace kalu se uvažuje na ČOV Vysoké Mýto, nebo Skuteč.

V místní části Javorníček se s ohledem na charakter zástavby navrhuje ponechat individuální způsob likvidace splaškových odpadních vod s tím, že majitelé nemovitostí za podpory obce a vodohospodářského orgánu zajistí postupně rekonstrukci stávajících domovních zařízení, která nevyhovují současným zákonným požadavkům.

c. 5. Vodní plochy a toky

Jihozápadní část k.ú. Libecina spadá do povodí  Doubravického potoka (ČHP 1-03-03-049) a jeho přítoků, který pramení v blízkosti zastavěné části obce a teče jihozápadním směrem do Rabouně, kde se vlévá do Novohradky. Katastrální území Javorníček s padá do povodí Blahovského potoka (ČHP 1-03-02-052) a jeho přítoků. Blahovský potok pramení západně nad Javorníčkem a teče východním směrem do Vysokého Mýta, kde se vlévá do Loučné. Severní část řešeného území spadá do povodí potoka Knířovského a potoka Svařeňky, které zájmovým územím neprotékají.

V Libecině se nachází jeden průtočný rybník na horním toku Doubravického potoka. Rybník je vybudován na pozemcích obce – stav vody je kolísavý, v obdobích s nízkými průtoky v potoce má spíše charakter mokřadu.

V Javorníčku je vybudován jeden průtočný rybník na toku Blahovského potoka. Rybník je ve vlastnictví Rybářství Litomyšl a.s. a je využíván jako rybochovný.

Pro návrhové období není uvažováno s rozsáhlejší rekonstrukcí, úpravou, nebo rozšířením vodních toků a ploch. Doporučujeme pouze údržbu a opravy stávajících staveb, doplnění břehových porostů a zpevnění břehů vegetativními způsoby se zelení začleněnou do systémů USES.

c. 6. Elektrorozvody

Obec je napájena el. energií venkovním primérním rozvodným systémem 35 kV. Napájení trafostanic v obci je řešeno z linky VN 873 Choceň – Skuteč a z linky VN 872 Choceň – Litomyšl.

Napájecí bod : rozvodna a transformovna 110/35 kV Hlinsko.

rozvodna a transformovna 110/35 kV Choceň.

Primérní rozvodný systém tvoří odbočky z linky VN 873 a VN 872. Odbočkou z venkovní linky 35 kV VN 873 jsou rovněž venkovními přípojkami připojeny transformační stanice TS-UO-1162 Libecina a TS-UO-0195 Libecina. Odbočkou z venkovní linky 35 kV VN 872 směr Javorník jsou venkovními přípojkami připojeny transformační stanice TS-UO-0558 Pustinka a TS-UO-0197 Javorníček.

Trafostanice VN / NN

K transformaci VN/NN slouží celkem čtyři transformační stanice 35/0,4 kV:

Trafostanice 		distribuční

Číslo TS		název					výkon

TS-UO-1162		Libecina				100 kVA

TS-UO-0195		Libecina				160 kVA

TS-UO-0551		Pustinka				160 kVA

TS-UO-0197		Javorníček				100 kVA

Trafostanice ČEZ,a.s. distribuční		celkem		520 kVA

Vzhledem k tomu,že nejsou naměřena maxima zatížení v  transformační stanici, je maximální příkon obce stanoven  z  instalovaných výkonu v trafostanici VN/NN.

## Průměrný koeficient  vytížení je odhadnut :

#### u trafostanic  ČEZ,a.s.       			0,75 při cos fí 0,9

Příkon distribuce		                    P1 = 520 x 0,75 x 0,9 = 351 kW

## Přesnější údaje o zatížení lze získat jedině měřením, které by bylo nutno objednat u provozovatele elektrické sítě.

Sekundární rozvod

Sekundární rozvod je proveden normalizovanou napěťovou soustavou 3+PEN, AC, 50Hz, 400/230V,  kabelovým i venkovním vedením.

#### Rozvodná síť je schopna přenést určitý omezený výkon pro připojení nových odběrných míst. V trafostanici VN/NN č. 0551 Pustinka a v trafostanici VN/NN č. 0195  je určitá rezerva výkonu. Tato rezerva může sloužit k připojení několika dalších odběrů, případně ke zvýšení příkonu odběrů stávajících. V trafostanicích č. 1162 Libecina a 0195 Libecina již rezerva výkonu není.

Nová výstavba

## ÚP  obce je zpracována pro navrhované období 15 let (do r.2024). Předpokládaná výstavba cca 36  rodinných domků rekreačních i obytných. Z toho 35 rodinných domků je navrženo v lokalitě Z1 v blízkosti trafostanice č. 1162 Libecina a jeden v lokalitě P1 v Javorníčku. Lokalita pro řemeslnou výrobu není navržena.  Plynofikace obce je provedena.

Požadovaný elektrický příkon a jeho zajištění :

Rozhodujícím faktorem pro výpočet spotřeby elektrické energie je způsob vytápění. Vzhledem k tomu, že obec  je plynofikována, je výhledově uvažováno elektrické vytápění  z 15-ti % domácností nových rodinných domků (přímotop nebo akumulace , 12 kW/ domácnost soudobě). U stávající zástavby je uvažován rovněž postupný přechod na ekologické vytápění. Nové elektrické vytápění je výhledově uvažováno z 10-ti % domácností stávajících rodinných domků.

Distribuce

Výpočet požadovaného příkonu pro rodinné domy je proveden samostatně pro stávající a samostatně pro navrhovanou zástavbu.

Stávající zástavba :

Stávající příkon distribuce:	          P1I1			351 kW

- výpočet el.vytápění

( 73RD x 12kW) x 10%             P1I2                 	   	  88 kW

P1 =   STÁVAJÍCÍ ZÁSTAVBA    P1I1 + P1I2  		439 kW

Občanská vybavenost  :

stupeň elektrizace						“C“

max. soudobý  el.příkon bytové jednotky        	 	11,- kW

počet rodinných domků                                     	    	36 ks

soudobost          			 Bn 			0,30

- výpočet  - občanská vybavenost

(36RD  x 11kW) x 0,30              P2I1               	   	119 kW

- výpočet el.vytápění

( 36RD x 12kW) x 15%             P2I2                  	  65 kW

P2 =   ETAPA VÝSTAVBY PI1 +PI2  		  	184 kW

CELKEM DISTRIBUCE v.r. 2024

PDV = P1 + P2    				623 kW

## Zajištění výhledového příkonu

Způsob napájení obce systému 35 kV je plně perspektivní a zůstane i nadále nezměněn. Zajištění výkonu v napájecích linkách a v napájecích bodech je záležitostí ČEZ, a.s., a není předmětem zpracované ÚPD.

Trafostanice VN/NN

Výhledově požadovaný celkový výkon obce 455 kW pro distribuci bude zajištěn pomocí čtyř stávajících trafostanic:

Trafostanice stávající TS–UO 1162 Libecina bude rekonstruována pro výkon  do 400 kVA.

Trafostanice stávající TS–UO 0195 Libecina bude rekonstruována pro výkon  do 250 kVA.

## Průměrné předpokládané zatížení 1 TS 623/4 = 156 kW

Odpovídá hustotě zástavby a podílu elektrického vytápění.

Primární rozvod

Primární rozvodný systém 35 kV zůstane zachován.

Sekundární rozvod

V nově vybudované zástavbě bude kabelový. Lokalita Z1 bude napájena kabelové vedení nn z transformační stanice TS–UO 1162 Libecina. Jeden navržený rodinný domek v lokalitě P1 v Javorníčku bude připojen kabelovou přípojkou ze stávajícího rozvodu nn. Stávající venkovní rozvodná síť bude podle možností a požadavků na výkon postupně rovněž kabelizována.

Ochranná pásma :

Ochranné pásmo nadzemního, podzemního  vedení a elektrické stanice  je třeba dodržovat dle platných norem.

c. 7. Plynovody

Do obce Libecina   je vybudován STL přivaděč DN 100 z VTL RS 3000 m3/hod. na okraji obce Luže přivedené k obci Libecina přes obec Řepníky STP přivaděčem PE D 90.který zásobuje zemním plynem obyvatele obce a má dostatečnou kapacitní rezervu pro pokrytí uvažovaného nárůstu spotřeby zemního plynu pro kategorie MO a obyvatelstvo v Libecině. Trasy STL  plynovodu je vedena po místních komunikacích. STL plynovodní síť je provedena z trub PE  D 90, tlak v rozvodné síti 0,3 MP.

Odběr zemního plynu :

Obyvatelstvo:  							350 000 m3/rok

Maloodběr :								  25 000 m3/rok

Celkový odběr :……………………………………………………….  375 000 m3/rok

Předpokládaný odběr zemního plynu v navrhované výstavbě:

Obyvatelstvo :

36 RD x ( á 3 m3/hod , 3500 m3/rok) ……………………… 108 m3/hod ,    126 tis.  m3/rok

ÚP řeší prodloužení stávajících STL plynovodů pro rozvojové plochy území.

c. 8. Nakládání s odpady

Je navržena plocha sběrného dvora P3. Nakládání s odpady je v řešeném území řešeno obecně závaznou vyhláškou obce o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu na území obce včetně systému nakládání se stavebním odpadem a obecně závaznou vyhláškou o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, využívání a odstraňování komunálního odpadu a způsob jeho výběru.

Tuhý domovní odpad je v domácnostech soustřeďován do popelnic, které jsou pravidelně vyváženy dle stanovených harmonogramů. Tříděný odpad je řešen mobilním svozem, nebezpečný odpad je svážen dvakrát ročně.

Odstraňování tuhého komunálního odpadu i nebezpečného odpadu je zajištěno mimo řešené území. Oddělený sběr včetně nebezpečných složek komunálního odpadu je prováděn v souladu s platnými vyhláškami obce o odpadech.

c. 9. Civilní ochrana

- k varování obyvatel využívat  veřejný rozhlas.

- shromažďování evakuovaných obyvatel situovat do  areálu  OÚ

- pro přechodné uskladnění kontaminovaného materiálu využívat v případě potřeby velkoobjemové  kontejnery, které budou  po obci rozmísťovány dle potřeby a okamžitě po naplnění z území odváženy specializovanou firmou  na řízenou skládku

c. 10. koncepce rozvoje řešeného území je limitována ochrannými pásmy :

- Celé správní území obcí leží v chráněné oblasti přirozené akumulace vod CHOPAV Východočeská křída.

- Jižní část k.ú. Javorníček a východní část k.ú. Libecina spadají do ochranného pásma vodního zdroje 2b.

- V intravilánu obce Libecina je vyhlášeno ochranné pásmo vodního zdroje bez rozlišení stupně.

- U vodního zdroje „zářezy Javorníček“ bylo vyhlášeno ochranné pásmo 1. stupně na dobu neurčitou.

- Ochranná pásma  vodních toků  a ploch  od břehové čáry po obou stranách vodního toku 6 m dle zák. č. 254/2001 Sb., o vodách. Umísťování staveb vymezuje § 17 vodního zákona.

- Ochranné pásmo lesa v šíři 50 m

- Zóny havarijního plánování  pro přepravu chlóru a propan – butanu a to 2x 200 m od osy stávající silnice II/357.

- Ochranné pásmo silnice II. tř.  – 15 m od osy vozovky

- V řešeném území se nachází OP letištního radiolokačního prostředku zahrnutého do jevu 102 – letiště včetně OP viz paspart č. 208/2007. Za vymezené území se v tomto případě považuje zakreslené území – viz příloha pasportních listů. Vydání závazného stanoviska VUSS Pardubice podléhá výstavba v části vymezená území – celé správní území.

Ochranná  pásma elektro :

- vrchní primérní  vedení 35 kV 10 m od krajního vodiče u stávajícího vedení, tj. 11,5 m od osy vedení na obě strany, příp. 7 m (8,5 m) u navrženého vedení (dle zák. č. 458/2000 Sb.,).

- trafostanice VN/NN – pro stávající zařízení 20 m od oplocení nebo zdi, příp. 7 m u stožárových TS.

Ochranné pásmo plynovodů je stanoveno dle § 68 zákona 458/2000Sb. :

- Do průměru 200 mm vč. ……………4 m od obrysu na obě strany,

- Při průměru 200 – 500 mm vč. …….8 m od obrysu na obě strany

- U STL plynovodů a přípojek v zastavěném území obce 1 m.

- bezpečnostní pásmo VTL plynovodu  ( u severní hranice řešeného území )

- DN 100 mm ……………15 m od obrysu na obě strany

- Od DN 250 mm ………..20 m	„	„	„

- Nad DN 250 mm ………40 m 	„	„	„

- ochranné pásmo vodovodu  - do průměru 500 mm ……………2x 1,5 m

- ochranné pásmo telekomunikačních vedení je stanoveno dle zákona 151/2000 Sb. Na 1,5 m od obrysu na obě strany.

c. 11. Výklad pojmů použitých při vymezení funkčních ploch

nevýrobní služby – holičství, kadeřnictví, čistírna, mandlování, kosmetické provozovny, pedikúra,úklidové služby, sauny,  zakázkové šití oděvů ( výrobní služba, která je však charakterem provozu bližší nevýrobním službám) , apod.

výrobní služby – truhlářství, tesařství, zámečnictví, klempířství, sklenářství, kamenictví,    autoopravny, opravny obuvi ,  apod.

hřiště pro rekreační tělesnou výchovu – tzn. volně přístupné, jeho dostupnost není podmíněna členstvím ve sportovní organizaci (tzn. organizovaná tělesná výchova) nebo návštěvou školského zařízení (tzn. školská tělovýchova)

otevřená hřiště – hřiště, které je vybudováno ve volném prostoru, nechráněno další stavbou a tedy  vykazující větší hlukovou zátěž na okolní prostředí

liniová stavba technického vybavení – stavba technického vybavení, jejíž délkový rozměr převyšuje šířkový takovým způsobem, že bude její znázornění mít ve výkresové části územního plánu tvar ne plochy, ale přímky nebo křivky (vodovodní řady, kanalizační sběrače, plynovodní vedení, telekomunikační vedení, apod.)

veřejné ubytování – hotely, motely, ubytovací hostince, penziony, turistické ubytovny, domovy mládeže (internáty), vysokoškolské koleje

veřejné stravování – pohostinství, restaurace, bufety, veřejné jídelny, apod.

stavba pro maloobchod – prodejna potravin, drogerie, prodejna obuvi a kožené galanterie, prodejna textilu, a galanterie, prodejna oděvů, prodejna elektrospotřebičů, prodejna knih a zvukových nosičů, zlatnictví a hodinářství, prodejna domácích potřeb

kulturní zařízení s produkcí obtěžující hlukem – klubová zařízení, diskotéky, letní kina a venkovní scény, v nichž je provozována produkce (především hudební), která svou úrovní přesahuje hygienické normy stanovené pro obytné území.

d)  informace o výsledcích vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území spolu s informací zda a jak bylo respektováno stanovisko k vyhodnocení vlivů na životní prostředí, případně zdůvodnění, proč toto stanovisko nebo jeho část nebylo respektováno

Vyhodnocení vlivů na životní prostředí nebylo dotčeným orgánem odborem životního prostředí a zemědělství Pardubického krajského úřadu požadováno.

- vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa

e. 1 Zemědělský půdní fond

ÚP Libecina   řeší   katastrální území Libecina  a Javorníček.

Z celkové výměry k. ú. 482 ha -  5,00 ha zastavěné plochy , 23,00 ha ostatní plochy, 371 zemědělské půdy, z toho 305 ha orné půdy, 15 ha zahrad, 51 ha TTP, 82 ha lesní půdy.

Na území obce byly vymezeny navržené plochy pro bydlení, zeleň na veřejných prostranstvích, občanské vybavení a pro ochrannou a izolační zeleň na  celkové  ploše 5,27  ha, z toho je 1,79 ha ostatních ploch.

Zemědělská půda celkem 3,48 ha, z toho 0,00  ha orné půdy 0,12 ha zahrad a 3,36 ha TTP.

V zastavěném území k  30.9.2009, je celkové odnětí 3,48  ha zemědělské půdy.

Pro navrženou obytnou zástavbu jsou zabrány  plochy mimo  zastavěné území, které na ně přímo navazují. Mimo zastavěné území  obce jsou  navrženy  v k. ú. Libecina   lokality    Z1, Z2 a Z3. Podkladem pro zemědělskou přílohu byly BPEJ s doplněním tříd ochrany, vyplývajícím z MP OOLP/1067/96, výpis z údajů z katastru nemovitostí, odvodnění bylo překresleno z map 1 : 10 000 na Zemědělské  vodohospodářské správě v Ústí nad Orlicí.

e. 1. 1. Podmínky  pro  zemědělskou  výrobu

Po stránce klimatické náleží území k oblasti mírně teplé, okrsek MT10 – mírně teplý, mírně vlhký, s mírnou zimou,  pahorkatinný. Charakterem je dlouhé léto, teplé a mírně suché, krátké přechodné období s mírně teplým jarem a mírně teplým podzimem, krátká zima mírně teplá a velmi suchá s krátkým trváním sněhové pokrývky. Průměrná roční teplota je 6,9 – 7,3o C, průměrný roční úhrn srážek 500 – 600 mm. V údolích potoků a poklesli terénu jsou inverzní polohy.

Území zasahuje do oblasti Českomoravského mezihoří. Reliéf má charakter členité pahorkatiny a průměrná nadmořská výška řešeného území je  448 m n. m. Jednotlivé půdní typy jsou zde výsledkem působení celého komplexu půdotvorných faktorů.Jedná se o území s intenzívní zemědělskou výrobou a s vysokým procentem zornění. V území není registrován žádný z typů  maloplošných  chráněných území. Celé území  je značně   antropogenně   pozměněno. Vzhledem k vhodným  klimatickým a  půdním podmínkám bylo celé  území značně využíváno  pro zemědělské  hospodaření.

Lesní   porosty   jsou   zastoupeny   poměrně  málo . Vlivem hospodaření  v krajině se zde  vyskytuje v současné době rozsáhlá škála pastvina lučních porostů. Doprovodná  zeleň  polních  cest  a  doprovodná zeleň ostatních  komunikací není příliš zastoupena a je třeba ji doplnit. Břehové porosty vodních toků a rybníků  patří spolu s lesními porosty k nejstabilnějším plochám v řešeném území.

V minulosti došlo k vytvoření pozemků v rámci maximalistických snah, které vedly v mnoha případech ke škodám v půdní úrodnosti (eroze) i k ekologickým škodám a nepřinesly ani zemědělské výrobě předpokládaný prospěch.

e. 1. 2. Zdůvodnění  řešení  z hlediska  ochrany  ZPF

Řešení  ÚP navrhuje zábor pro plochy bydlení. Tyto plochy jsou navrženy tak, že přímo navazují na  zastavěné území obce, žádná navržená  plocha není  umístěna  ve volné krajině. Návrh neruší celistvost půdního fondu, zabírané lokality přímo navazují na současně zastavěné území, řešení se netýká zemědělských cest ani důležitých ekologických prvků v krajině.

Seznam  p.p.  dotčených  záborem  zemědělského  půdního  fondu :

Lokalita   č.              				 p.p.č.

| Z 1 | 345, 423/2, 423/4, v k.ú. Libecina |
| --- | --- |
| Z 2 | 423/4, 423/2, 571, 345 v k.ú. Libecina |
| Z 3 | 320/10 v k.ú. Libecina |
| P 1 | Nezabírá se v. k.ú. Javorníček |
| P 2 | 75, 91 v k.ú. Libecina |
| P 3 | 93 v k.ú. Libecina |

| č. | lokalita (využití) | výměra celé lok. ha | výměra v zast. území ha | výměra mimo zast. území ha | BPEJ | třída ochr | kultura | výměra dle kultury celkem ha | výměra v zast. území ha | výměra mimo zast. území ha |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z1 | Bydlení | 4,41 | 0 | 4,41 | 5.54.11 | 4 | TTP | 2,32 | 0 | 2,32 |
|  |  |  |  |  | 5.41.67 | 5 | TTP | 0,47 | 0 | 0,47 |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 | Ostatní plochy | 0,00 | 0 | 0 |
| Z2 | Veřej. zeleň | 0,43 | 0 | 0,43 | 5.54.11 | 4 | TTP | 0,25 | 0 | 0,25 |
|  |  |  |  |  | 5.41.67 | 5 | TTP | 0,18 | 0 | 0,18 |
| Z3 | Občanská vyb. | 0,04 | 0 | 0,04 | 5.25.51 | 3 | TTP | 0,04 | 0 | 0,04 |
| P1 | Bydlení | 0,13 | 0,13 | 0 | 0 | 0 | Ostatní plocha | 0,00 | 0,00 | 0 |
| P2 | Ochr. zeleň | 0,26 | 0,26 | 0 | 5.25.01 | 1 | Zahrada | 0,12 | 0,12 | 0 |
|  |  |  |  |  | 5.25.01 | 1 | TTP | 0,10 | 0,10 | 0 |
| P3 | Sběrný dvůr | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | Ostatní plocha | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Libecina | 5,27 | 0,39 | 4,88 | součet | 3,48 | 0,22 | 3,26 |

### e. 1. 3. Charakteristika ochrany půd podle tříd je následující

I.	třída - bonitně nejcennější půdy v jednotlivých  klimatických regionech, převážně v plochách rovinných nebo jen mírně sklonitých, které je možno odejmout ze zemědělského půdního fondu pouze výjimečně, a to převážně na záměry související s obnovou ekologické stability krajiny, případně pro liniové stavby zásadního významu

II.	třída - zemědělské půdy, které mají v rámci jednotlivých klimatických regionů nadprůměrnou produkční schopnost. Ve vztahu k ochraně zemědělského půdního fondu jde o půdy vysoce chráněné, jen podmíněně odnímatelné a s ohledem na územní plánování také jen podmíněně zastavitelné

III.	třída -  půdy s průměrnou produkční schopností a středním stupněm ochrany, které je možno v územním plánování využít event. pro výstavbu

IV.	třída - půdy s převážně podprůměrnou produkční schopností v rámci příslušných klimatických regionů s jen omezenou ochranou, využitelné pro výstavbu

### V. třída- půdy s velmi nízkou produkční schopností včetně půd mělkých, velmi svažitých, hydromorfních, štěrkovitých až kamenitých a erozně nejvíce ohrožených. Většinou jde o zemědělské půdy pro zemědělské účely postradatelné. U těchto půd lze předpokládat efektivnější nezemědělské využití. Jde většinou o půdy s nižším stupněm ochrany s výjimkou ochranných pásem a chráněných území a dalších zájmů ochrany životního prostředí

e. 2. Pozemky určené k plnění funkcí lesa

Určující právní normou je zákon  č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů ,ze dne 3. listopadu 1995.

U lokality SV Z 1 dojde k částečnému  dotčení ochranného pásma lesa, lokalita ZV Z 2 je celá v ochranném pásmu lesa( jedná se o navrženou plochu veřejné zeleně-propojení lesa a plochy obytné zástavby) a stejně tak i lokalita OV Z 3 (rozhledna). Zde bude muset být požádáno o výjimku z ochranného pásma lesa.

e. 2. 1. Celková výměra lesů a jejich kategorie

Na k.ú  Libecina   se nachází 82  ha lesní půdy, což při celkové rozloze k.ú. 482  ha tedy představuje lesnatost pouze   17 %. Lesní plochy jsou zařazeny do kategorie hospodářský les.

e. 2. 2. Požadavky na trvalý zábor PUPFL, vyplývající z ÚP

V řešeném území nedochází územním plánem k záboru ani dotčení pozemků PUPFL.

e. 2. 3. Změny kategorie lesů

Tyto změny nebo změny  jejich prostorové a druhové skladby návrh ÚP Libecina  neobsahuje, veškeré ostatní navrhované plochy jsou situovány mimo lesní pozemky.

V případě plochy pro výrobu a skladování – zemědělská výroba v severní části řešeného území bude před výstavbou na této ploše nutné zažádat o výjimku z ochranného pásma lesa 50m. Les i plocha výstavby jsou stejného majitele.

Z těchto důvodů není problematika pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL) dále zpracována.

ODŮVODNĚNÍ VYPRACOVANÉ POŘIZOVATELEM

Pořizovatel:

Městský úřad Vysoké Mýto

odbor územního plánování a regionálního rozvoje

B. Smetany 92

566 32 Vysoké Mýto

Vypracovala:

Marcela Kubešová

Ing. František Eliáš

vedoucí odboru územního plánování a regionálního rozvoje

POSTUP PŘI POŘÍZENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

Záměr na pořízení vychází z požadavků obce. Zastupitelstvo obce Libecina na svém zasedání dne 12.6.2008 rozhodlo o pořízení Územního plánu (dále jen ÚP) Libecina včetně určení zastupitele pro spolupráci s pořizovatelem. Zvolen byl starosta Jaroslav Holomek. Zpracovatelem ÚP byl na základě poptávkového řízení vybrán Ing. arch. Pavel Čížek, Újezdská 1429, Choceň. Řešeným územím je katastrální území Libecina.

Projednání zadání ÚP bylo oznámeno veřejnou vyhláškou dne 17.10.2008. Dotčeným orgánům bylo jednotlivě zasláno. K veřejnému nahlédnutí bylo vystaveno od 17.10.2008 do 21.11.2008 na úřední desce města Vysokého Mýta a obce Libecina, zveřejněno též dálkovým přístupem. Zastupitelstvo obce Seč schválilo zadání územního plánu  usnesením č. 1/2008  dne 27.11.2008.

Na základě odsouhlaseného zadání ÚP vypracoval Ing. arch. Pavel Čížek návrh ÚP. Oznámení o společném jednání o návrhu ÚP bylo na jednotlivé dotčené orgány zasláno 15 dnů předem dne 20.10.2009. Společné jednání proběhlo dne 12.11.2009 na Městském úřadu Vysoké Mýto, odboru územního plánování a regionálního rozvoje. Z jednání byl pořízen zápis. Souhlasné stanovisko Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru strategického rozvoj kraje a evropských fondů je ze dne 30.12.2009 pod čj KrÚ 64742/2009 OSRK OUP.

Zahájení řízení o upraveném a projednaném ÚP Libecina bylo oznámeno veřejnou vyhláškou dne 3.3.2010 Jednotlivým dotčeným orgánům bylo zasláno 30 dnů předem. Veřejné projednání upraveného a posouzeného návrhu ÚP proběhlo dne 7.4.2010 na MěÚ Vysoké Mýto.

Pořizovatel přezkoumal soulad návrhu Územního plánu Libecina dle ustanovení § 53 odst. 4 a 5 stavebního zákona následovně:

  - Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem

Koordinace s Politikou  územního rozvoje ČR 2008

Politika územního rozvoje ČR jako nástroj územního plánování byla schválena usnesením vlády  č. 929 dne 20.7.2009. Rozvojová osa OS8 Hradec Králové/Pardubice-Moravská Třebová–Mohelnice-Olomouc–Přerov zahrnuje obce s výraznou vazbou na významné dopravní cesty, tj. rychlostní silnici R 35, silnici I/35 a železniční trať č.  010 a 270. Řešené  správní území obce Libecina nemá vazbu na vymezení úseku R 35 a v úseku Sedlice (Hradec Králové)–Vysoké Mýto, stávající silnici I/35 ani železniční trať č. 010. ÚP Libecina je v souladu s touto dokumentací.

Soulad s územně plánovací dokumentací vydanou krajem

Zásady územního rozvoje Pardubického kraje (dále jen ZÚR Pk) nejsou dosud  vydány. Zadání ZÚR Pk bylo schváleno Zastupitelstvem Pardubického kraje dne 18.12.2007. Správní území obce Libecina je součástí řešení ÚP VÚC Pk, který byl schválen Zastupitelstvem Pardubického kraje dne 14.12.2006. Do doby schválení ZÚR Pk bude řešení ÚP Seč respektovat v souladu se zadáním ZÚR závaznou část ÚP VÚC Pk. Na řešené území (k.ú. Seč u Brandýsa nad Orlicí) ÚP VÚC Pk neklade žádné požadavky a  ÚP Libecina je s touto dokumentací v souladu.

Územní plán Libecina je v souladu se všemi dokumenty vydanými Pardubickým krajem.

  - Vyhodnocení souladu s cíly a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavěného území ( § 53,  odst. 4, písm. b) zákona 183/2006 Sb.)

Urbanistická koncepce je rozvíjena na základě požadavků vyplývajících ze současných potřeb rozvoje obce. Navržené změny nepředstavují ohrožení kvality životního prostředí. Jedná se o nově navržené plochy pro bydlení v rodinných domech – venkovské SV, navazující na stávající zástavbu. K vytváření nových sídel nedochází. Plochy veřejné zeleně jsou vymezeny uvnitř stávající zástavby včetně  izolační zeleně. Navržena je plocha přestavby P3 pro technickou infrastrukturu TO - sběrný dvůr. Dále výstavba rozhledny jako občanské vybavení – veřejná infrastruktura OV plocha Z3 doplněná po celé délce hranice pásem zeleně.

  - Vyhodnocení souladu s požadavky tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů.

Územní plán Libecina je zpracován v souladu s požadavky stavebního zákona č. 183/2006 Sb., vyhlášky č. 500/2006 Sb., a vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území.

  - Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů.

4.1. Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj

Zadání ÚP předložil pořizovatel k posouzení Krajskému úřadu Pardubického kraje, odboru životního prostředí a zemědělství,  který provedl zjišťovací řízení podle § 10i, odstavce 2 zákona  č. 100/2001 Sb. Ve  svém stanovisku ze dne 45644/2008/OŽPZ/ ze dne 26.11.2008 uvedl, že návrh zadání ÚP Libecina není nutno posoudit z hlediska vlivů na životní prostředí.

4.2. Stanovisko krajského úřadu k vyhodnocení vlivů na životní prostředí se sdělením jak bylo zohledněno.

Dle stanoviska Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru životního prostředí a zemědělství orgán ochrany přírody a krajiny vydal stanovisko pod č.j. 46459/2008/OŽPZ/Pe ze dne 29.10.2008 v němž konstatuje že z hlediska zvláště chráněných území, navrhovaných lokalit soustavy Natura 2000, zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů i regionálního systému ekologické stability nejsou proti návrhu zadání ÚP námitky. V souladu s ustanovením § 45i  zákona 114/1992 Sb., lze vyloučit vliv předloženého návrhu zadání ÚP samostatně i ve spojení s jinými projekty na evropsky významné lokality a ptačí oblasti stanovené příslušnými vládními usneseními.

VYHODNOCENÍ STANOVISEK  DOTČENÝCH ORGÁNŮ

K NÁVRHU ÚP LIBECINA

- Ministerstvo životního prostředí ČR, odbor ekologie krajiny a lesa, Vršovická, Praha 10, 110 00 Praha –  bez vyjádření

- Ministerstvo život. prostředí ČR, územní odbor pro královehradeckou oblast, Resslova 1229/2a, 500 02 Hradec Králové – bez připomínek

- Ministerstvo dopravy  ČR, odbor strategie, P.O.Box 9, nábřeží Ludvíka Svobody 12/1222,  110 15 Praha 1 – bez  připomínek

- Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Na Františku 32, 110 15 Praha 1 – bez připomínek

- Pozemkový fond  ČR, Tvardkova  1191, 562 01 Ústí nad Orlicí – bez vyjádření

- Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, Územní pracoviště Ústí nad Orlicí, Smetanova 1390, 562 01 Ústí nad Orlicí – bez připomínek

- Krajský úřad Pardubického kraje, Odbor dopravy a sil. hospodářství, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice – bez vyjádření

- Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice – připomínky

- Městský úřad Vysoké Mýto, B.Smetany 92, Vysoké Mýto – Město, 566 32  -  Odbor životního prostředí – připomínky

- Městský úřad Vysoké Mýto, Jiráskova 179, Litomyšlské Předměstí, 566 32 Vysoké Mýto – Odbor dopravních a občanských agend –  bez připomínek

- Městský úřad Vysoké Mýto, Odbor stavební úřad, Oddělení památkové péče, B.Smetany 92, Vysoké Mýto – Město, 566 32 Vysoké Mýto – bez vyjádření

- Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, územní odbor Ústí nad Orlicí, Hylváty 5, 562 03 Ústí nad Orlicí – souhlasné stanovisko

- ČR – Státní energetická inspekce, územní inspektorát pro PK, nám. Republiky 12, 562 03 Pardubice - bez připomínek

- Obvodní báňský úřad, Horská 5, 541  01 Trutnov -  bez připomínek

- Krajský úřad Pardubického kraje, odbor strategického rozvoje kraje, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice – bez připomínek

- ČR – Ministerstvo obrany, Vojenská ubytovací a stavební správa, Teplého 1899/C, 530 59 Pardubice – připomínky

- Obec   Pustina, 566 01-  bez připomínek

- Obec  Javorník,  566 01 -  bez připomínek

- Obec  Střemošice 538 54 -  bez připomínek

- Obec  Střihanov 566 01 -  bez připomínek

- Obec  Leština 539 44 -  bez připomínek

- Centrum dopravního výzkumu, Chámova 7, Praha 8, 186 00 – bez připomínek

- Správa železniční dopravní cesty, s.o., Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – bez připomínek

Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice ze dne 8.12.2009 pod č.j. 52755/2009/OŽPZ/PI

Orgán státní správy lesů (zpracovatel vyjádření ing.Jana Klapková) Podle ustanovení § 48a odst. 2 písm. a) zákona č, 289/1995, o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nemáme jako orgán státní správy lesů Krajského úřadu Pardubického kraje,

- Z textu návrhu UP vyplývá, že umístěním některých nově navržených rozvojových lokalit Z1, Z2 a Z3 bude dotčeno ochranné pásmo lesa do 50 m od kraje lesa. Jedná se o omezení, které vyplývá ze zákona o lesích č. 289/1995 Sb., a které je nutné při výstavbě nových staveb respektovat. Při popisu jednotlivých lokalit požadujeme toto omezení uvést.

Vyhodnocení: bude akceptováno. Zpracovatel uvede v textové části u plochy Z1, Z2 a Z3: u těchto lokalit bude dotčeno ochranné pásmo lesa do 50 m od okraje lesa. Jedná se o omezení, které vyplývá ze zákona o lesích č. 289/1995 Sb., a které je nutné při výstavbě nových staveb respektovat.

Městský úřad Vysoké Mýto, odbor životního prostředí, B. Smetany 92, 566 32 Vysoké Mýto ze dne 4.11.2009 pod č.j. 37901/2009/OŽP

- Doporučujeme určit v obci plochu pro umístění kontejnerů na tříděný odpad

Vyhodnocení: bude akceptováno. Zpracovatel vymezí plochu pro sběrný dvůr.

- V případě plochy OV Z3 má být na ploše lokálního biocentra LBC 2 u jeho hranice umístěna rozhledna. Požadujeme aby pozemek byl od biocentra podél celé hranice oddělen porostem středně vysokých dřevin a keřů, tak aby nedocházelo k narušování biocentra.

- Plocha ZV Z2 je navrhována pro park při bytové výstavbě. Vzhledem k tomu, že plocha navazuje na lesní porosty a navržený biokoridor, bude nutné tomu přizpůsobit druhovou skladbu parku (geograficky původní druhy rostlin).

Vyhodnocení: bude akceptováno. Plocha ZV Z3 bude od biocentra podél celé hranice oddělena porostem středně vysokých dřevin a keřů, tak aby nedocházelo k narušování biocentra. Zpracovatel u plochy ZV Z2 uvede: K řízení o umístění staveb v uvedených lokalitách  bude uvedena druhová skladba dřevin.

ČR – Ministerstvo obrany, Vojenská ubytovací a stavební správa, Teplého 1899/C, 530 59 Pardubice ze dne 20.10.2009 pod č.j. 6873/04449-ÚP/2009-1420

- V řešeném území se nachází OP letištního radiolokačního prostředku zahrnutého do jevu 102 – letiště včetně OP viz paspart č. 208/2007. Za vymezené území se v tomto případě považuje zakreslené území – viz příloha pasportních listů. Vydání závazného stanoviska VUSS Pardubice podléhá výstavba v části vymezená území – celé správní území.

Vyhodnocení: bude akceptováno. Zpracovatel v textové části odůvodnění kap. c. doplní „komunikační vedení včetně OP“, „celé správní území se nachází v OP letištního radiolokačního prostředku. Pro  celé správní území obce k řízení o umístění staveb musí být  zajištěno závazné stanovisko VUSS Pardubice“.  V koordinačním  výkrese budou tyto limity zakresleny.

  - Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch

## Vzhledem k hustotě zastavění umožňuje zastavěné území obce Libecina (v hranicích, které jsou vyznačeny ve výkresové části) novou výstavbu pouze v jednotlivých případech, a to na několika volných pozemcích, v prolukách nebo větších zahradách. Navrhovaná  výstavba RD je umístěna do okrajových částí obce, protože zastavěné území již výstavbu ve větší míře neumožňuje. Rozhledna je umístěna tak, aby nebyla narušena urbanistická koncepce řešeného území. Hranice plochy je s pásem izolační zeleně tak aby nedocházelo k narušování funkce sousedícího biocentra.

  - Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění ke konceptu

V zadání ÚP nebylo požadováno variantní řešení. Koncept nebyl zpracován.

  - Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění k řízení o návrhu

Námitky dotčených orgánů k řízení o  návrhu nebyly uplatněny.

Připomínky veřejnosti k řízení o návrhu nebyly uplatněny.

POUČENÍ:

Proti Územnímu plánu Libecina vydanému formou opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek (§ 173 odst. 2 zákona

č. 500/2004 Sb., správní řád).

Jan Trnka  					                               Jaroslav Holomek

místostarosta                                                  	                      	       starosta

razítko