PRÁVNÍ STAV PO ZMĚNĚ č. 1

Ú  Z  E  M  N  Í    P  L  Á  N

N A S A V R K Y

říjen 2012

Zpracovatel:

Ing. arch. Pavel Čížek

Újezdská 1429

565 01 Choceň

Pořizovatel:

Městský úřad Vysoké Mýto

Odbor stavební úřad

Úřad územního plánování

A 1. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU

a)   vymezení zastavěného území

Zastavěné území obce bylo vymezeno v grafické části územního plánu v souladu s ustanovením § 58 zákona č. 138/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Vychází z hranic intravilánu k 1.9.1966, která byla aktualizována dle současného stavu území v době zpracování ÚP Nasavrky  k 1.5. 2008. Řešené území je vymezeno k. ú. Nasavrky  o celkové rozloze 133 ha.

b)   koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot

zásady celkové koncepce rozvoje obce

Návrh územního plánu je zpracován s ohledem na zabezpečení souladu všech přírodních, civilizačních a kulturních hodnot v území s aktuálním stavem požadavků na územní plánování v řešeném území – k.ú. Nasavrky u  Chocně. Návrh ÚP respektuje historickou urbanistickou strukturu v obci – rozsáhlejší lokality pro rozvoj výstavby jsou situovány v okrajových částech v návaznosti na současně zastavěné území. Jsou respektovány přírodní hodnoty v území, především lesní plochy v okolí obce a vodní plochy a toky. V návrhu územního plánu je uvažováno především s dostatečným rozsahem ploch pro bytovou výstavbu a pro plochy smíšené venkovské – obytné.  Dále je vymezena menší plocha pro čistírnu odpadních vod. V obci je třeba doplnit technickou vybavenost, což je zejména vyřešení kanalizace a čištění odpadních vod.

hlavní cíle ochrany a rozvoje hodnot

Koncepce rozvoje zohledňuje přírodní i kulturní hodnoty v území, stejně jako respektuje zachovalou urbanistickou strukturu původní obce. Je rovněž limitována přítomností chráněných území a ochranných pásem. Jejich výčet je uveden v části   Odůvodnění územního plánu.

c)   urbanistická  koncepce,  včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně,

Urbanistický návrh  obce  Nasavrky  vychází z předpokladu vytvořit v obci dostatečnou prostorovou rezervu pro rozvoj bytové zástavby, pro výrobu a skladování-zemědělskou výrobu a vymezit plochy pro technickou vybavenost, ochrannou a izolační zeleň.

Plochy  pro rozvoj bytové výstavby jsou soustředěny především do volných ploch navazujících na zastavěné území a to:

BV Z 1 – Pod Turovem -  sever v k.ú. Nasavrky u Chocně

BV Z 2 – Pod Turovem  -  východ v k.ú. Nasavrky  u Chocně je doplněna plochou veřejného prostranství ZV

Navrhovaná výstavba je umístěna v okrajových částech obce přímo navazující na současně zastavěné území obce. Přesto je možné při splnění regulativů uvedených v textové části a podmínek stavebního zákona vč. navazujících vyhlášek v jednotlivých případech stavby realizovat i mimo návrhové plochy (např. ve větších zahradách) v rámci příslušných funkčních ploch.

Plocha pro rozvoj  smíšené  obytné – venkovské  zástavby   ( rozšíření  rodinné farmy ) je navržena v návaznosti na stávající plochy farmy:

SV  Z 3 – rozšíření rodinné farmy

Pro rozvoj technické infrastruktury – výstavba ČOV je určena plocha

TI Z 4 - ČOV

Při realizaci budou zejména u lokalit pro bytovou zástavbu BV Z 1 – BV Z 2  doplněny místní obslužné komunikace  (navržené nejlépe jako zklidněné zóny), které budou navazovat na stávající komunikace.

Jsou vymezeny rovněž plochy přestavby

ZV  P 1 -   zeleň na veřejných prostranstvích , veřejné prostranství – park

ZO  P 2 – zeleň ochranná a izolační.

Architektura navrhovaných objektů by měla být adekvátní charakteru okolní zástavby. Architektonický výraz původních budov je převážně venkovského typu bez výrazných solitérů- převážně přízemní nebo patrové objekty se sedlovou střechou. Zvýšenou pozornost architektonickému řešení jednotlivých objektů doporučujeme věnovat zejména lokalitám bezprostředně navazujícím na historickou zástavbu v obci. Podmínky prostorového uspořádání pro funkční plochy  jsou uvedeny podrobně  v části f). Při doplňování zeleně v obci by měly být používány tradiční druhy stromů jako např. lípy, javory, břízy apod.

V návrhu územního plánu jsou vymezeny následující  rozvojové plochy:

| Číslo lokality: BV Z 1 |
| --- |
| Název lokality: Pod Turovem sever - Nasavrky |
| Stávající funkční využití : orná půda, zahrada |
| Navrhované funkční využití : bydlení v rodinných domech - venkovské |
| Podrobnější popis : výstavba cca 9 RD ( výstavbu bude možné zahájit až po vyčerpání pozemků na ploše BV Z 2 ) |
| Základní podmínky ochrany krajinného rázu: součástí plochy je ochranná a izolační zeleň |
| Podmínky pro další členění plochy na pozemky: nejsou |
| Zajištění veřejné infrastruktury: Dopravní napojení: plocha bude komunikačně přístupná ze stávající místní komunikace na p.p.č. 218/2,56/6 a 219/1 Zásobování vodou: prodloužením stávajícího vodovodního řadu Odvádění odpadních vod: na navrženou obecní ČOV Zásobení el. energií: z navržené TS |
| Výměra lokality: 0,97 ha | Dotčené pozemky: KN p.p.č. 71/1, 71/2 a 71/3 v k. ú. Nasavrky u Chocně |

Plochy pro rozvoj bytové výstavby se u  plochy BV Z2 – Pod Turovem – východ v k.ú. Nasavrky u Chocně  doplňuje  plocha veřejného  prostranství ZV.

| Číslo lokality: BV Z2 |
| --- |
| Název lokality: Pod Turovem východ - Nasavrky |
| Stávající funkční využití : orná půda, TTP, zahrada |
| Navrhované funkční využití : bydlení v rodinných domech - venkovské |
| Podrobnější popis : výstavba cca 29 RD ( výstavba bude realizována směrem od zastavěného území ) |
| Základní podmínky ochrany krajinného rázu: - součástí plochy je ochranná a izolační zeleň |
| Podmínky pro další členění plochy na pozemky - podmínkou pro rozhodování v území je zpracování územní studie, která bude řešit plochu Z 2. Součástí plochy je nově vymezená plocha veřejného prostranství ZV |
| Zajištění veřejné infrastruktury: Dopravní napojení: plocha bude komunikačně přístupná ze stávající místní komunikace na p.p.č. 90/2 a 233 Zásobování vodou: prodloužením stávajícího vodovodního řadu Odvádění odpadních vod: na navrženou obecní ČOV Zásobení el. energií: z navržené TS |
| Výměra lokality: 3,47 ha | Dotčené pozemky: KN p.p.č. 32, 86/1, 86/3, 86/4, 86/5, 108/2, 123/4 a 123/8 v k. ú. Nasavrky u Chocně |

| Číslo lokality: SV Z 3 |
| --- |
| Název lokality: Rozšíření stávající rodinné farmy - Nasavrky |
| Stávající funkční využití : orná půda |
| Navrhované funkční využití : plochy smíšené obytné – venkovské |
| Podrobnější popis : výstavba objektů pro rozšíření rodinné farmy |
| Základní podmínky ochrany krajinného rázu: součástí plochy je ochranná a izolační zeleň |
| Podmínky pro další členění plochy na pozemky: nejsou |
| Zajištění veřejné infrastruktury: Dopravní napojení: plocha bude komunikačně přístupná ze stávající místní komunikace na p.p.č. 218/1, 218/2 Zásobování vodou: prodloužením stávajícího vodovodního řadu Odvádění odpadních vod: na navrženou obecní ČOV Zásobení el. energií: z navržené TS |
| Výměra lokality: 1,17 ha | Dotčené pozemky: KN p.p.č. 56/9, 56/10, 61, 71/3 v k. ú. Nasavrky u Chocně |

Plocha TI  Z4 pro ČOV  je  Změnou č.1 ÚP Nasavrky vymezena v jiné lokalitě.

| Číslo lokality: Z 4 |
| --- |
| Název lokality: ČOV – Nasavrky |
| Stávající funkční využití: orná půda, TTP, ostatní plocha |
| Navrhované funkční využití: Technická infrastrukura - TI |
| Podrobnější popis: ČOV s obslužnou komunikací |
| Základní podmínky ochrany krajinného rázu: nejsou |
| Podmínky pro další členění plochy na pozemky- nejsou |
| Výměra lokality: 0,07 ha | Dotčené pozemky: 195/1, 71/2 v k. ú. Nasavrky u Chocně |

c.2.  vymezení ploch přestavby

| Číslo lokality: ZV P 1 |
| --- |
| Název lokality: U hřiště – Nasavrky |
| Stávající funkční využití : ostatní plocha |
| Navrhované funkční využití : zeleň na veřejných prostranstvích |
| Podrobnější popis : Navržená úprava zeleně na veřejných prostranstvích v sousedství stávajícího hřiště |
| Základní podmínky ochrany krajinného rázu: zeleň s drobnou sadovnickou architekturou |
| Podmínky pro další členění plochy na pozemky: nejsou |
| Zajištění veřejné infrastruktury: Dopravní napojení: plocha bude komunikačně přístupná ze stávající místní komunikace na p.p.č. 19/1 Zásobování vodou: prodloužením stávajícího vodovodního řadu Odvádění odpadních vod: obecní kanalizací Zásobení el. energií: ze stávající přezbrojené TS v obci |
| Výměra lokality: 0,04 ha | Dotčené pozemky: KN p.p.č. 57, 35/2 v k.ú. Nasavrky u Chocně |

| Číslo lokality: ZO P2 |
| --- |
| Název lokality: U výroby – Nasavrky |
| Stávající funkční využití : ostatní plocha |
| Navrhované funkční využití : zeleň ochranná a izolační |
| Podrobnější popis : navržená hustá výsadba izolační a ochranné zeleně – zeleň vysoká, střední a nízká |
| Základní podmínky ochrany krajinného rázu: vhodná skladba zeleně |
| Podmínky pro další členění plochy na pozemky: nejsou |
| Zajištění veřejné infrastruktury: Dopravní napojení: plocha bude komunikačně přístupná ze stávající místní komunikace na p.p.č. 19/1 Zásobování vodou: ze stávajícího vodovodního řadu Odvádění odpadních vod: obecní kanalizací Zásobení el. energií: ze stávající přezbrojené TS v obci |
| Výměra lokality: 0,09 ha | Dotčené pozemky: KN p.p.č. 57 v k.ú. Nasavrky u Chocně |

- koncepce veřejné  infrastruktury , včetně podmínek pro její umísťování,

d. 1. Dopravní infrastruktura

Silniční doprava

Komunikační řešení na silnici III/3154  zůstává bez větších změn. Dopravní napojení většího množství navržených staveb (rozsáhlejších lokalit) řešit prostřednictvím soustavy místních obslužných komunikací, s „kmenovým“ napojením na státní silnici. Parametry sjezdu a místních komunikací je nutno navrhovat v souladu s ustanovením platných předpisů a norem.

Pěší doprava

Chodník pro pěší jsou vybudovány jen částečně. Chodníky pro pěší budou  vybudovány po obou stranách stávající komunikace pokud to bude možné v daných prostorových podmínkách. Jinak alespoň jednostranný chodník. V souvislosti s postupným zastavěním jednotlivých lokalit pro obytnou zástavbu budou budovány i nové chodníky

Doprava v klidu

Pro nově budované  podnikatelské aktivity a občanskou vybavenost je nutné zajistit potřebný počet parkovacích stání pro pracovníky i zákazníky, a to na vlastních pozemcích.

d. 2. Technická infrastruktura

Vodovod

Stávající vodovod je kapacitně vyhovující. Stávající litinové řady navrhujeme postupně vyměnit za řady z PVC, které budou rozšířeny o krátké vodovodní řady z PVC v lokalitách s předpokládanou výstavbou. Na tyto řady se napojí přípojky z PE pro jednotlivé obytné objekty. Navržené řady budou v rámci možností zokruhovány. Vodojem s ohledem na vyhovující stav a dostatečnou minimálně 60% zabezpečenost max. denní potřeby vody v případě plánovaného nárůstu obyvatel navrhujeme před zahájením výstavby rozšířit stávající vodojem o další komoru o objemu 25 m3.

Kanalizace

Koncepce technické infrastruktury – kanalizace včetně vymezení plochy pro umístění ČOV byla přehodnocena a plocha pro ČOV Z4 byla přemístěna do místní části „Na Vorlici“ k jižní hranici k.ú Nasavrky na levý břeh Skořenického potoka. Byly  upraveny trasy kanalizačních řadů  a byl navržen nový hlavní kanalizační sběrač na ČOV.

Elektorozvody

Výhledově požadovaný celkový výkon obce 579 kW pro distribuci bude zajištěn pomocí jedné stávající a jedné nové transformační stanice. Trafostanice stávající bude rekonstruována pro výkon do 630 kVA. Průměrné předpokládané zatížení 1 TS 579/2 = 289,5 kW odpovídá hustotě zástavby a podílu elektrického vytápění. V nově navržených lokalit bude realizováno veřejné venkovní osvětlení. Primární rozvodný systém 35 kV zůstane zachován. Sekundární rozvod v nově vybudované zástavbě bude kabelový. Stávající vrchní rozvodná síť bude podle možností a požadavků na výkon postupně rovněž kabelizována.

Plynofikace

Obec není plynofikována a s plynofikací se do budoucna neuvažuje.

Nakládání s odpady

Bude se pokračovat s organizovaným svozem odpadů na regulovanou skládku mimo katastrální území obce. Jsou určena dvě  místa pro kontejnery na separovaný odpad – u OÚ a u plochy sportoviště. Nejsou navrhovány žádné nové plochy skládek.

d. 3.  Veřejná   prostranství

Územním plánem je v k.ú. Nasavrky u Chocně  vymezena  plocha přestavby  veřejného prostranství PP1 – park, veřejná zeleň. Jedná se o veřejně přístupnou plochu zeleně parkovou  úpravu, která bude sloužit k odpočinku, relaxaci a setkávání obyvatel. Tato plocha vylepší životní prostředí zastavěného území obce a podpoří soudržnost obyvatel. Může sloužit také k umístění malého dětského hřiště.

V rámci plochy Z2 dle platného ÚP Nasavrky  byla  vymezena plocha veřejného prostranství  ZV

e) koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro  změny   v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochranu před povodněmi, rekreaci, dobývání nerostů a podobně,

e. 1.   koncepce uspořádání krajiny

Řešené území má vysoký podíl zemědělských půd a malé vodní plochy, naopak zde velice malý podíl ploch lesní a mimoletní zeleně. ÚP proto navrhuje opatření, jejichž realizací dojde ke zvýšení podílu zeleně v území a tím ke zlepšení prostupnosti a retence krajiny a také ke zlepšení životního prostředí území.

Územním plánem je koncepčně zábor zemědělského půdního fondu. Navržené rozvojové plochy jsou navrhovány jako přilehlé k současně zastavěnému území, nezasahují tedy do volné zemědělské krajiny.

Jako veřejně prospěšná opatření v krajině jsou navržena zatravnění některých pozemků orné půdy nebo jejich části z důvodů eliminace plošné vodní eroze a z důvodů založení lokálních biokoridorů ÚSES.

Vymezení systému ekologické stability zajišťuje uchování a reprodukci přírodního bohatství, příznivého působení na okolní méně stabilní části pozemků tvořících jeho základ. Jeho vytváření je veřejným zájmem, na kterém se podílejí vlastníci pozemků, obce i stát.

e. 2.   prostupnost krajiny

Prostupnost krajiny není ÚP omezena. Krajinná síť účelových komunikací zůstává zachována, není nutné v krajině navrhovat nové účelové komunikace pro zvýšení prostupnosti krajiny pro člověka, pouze je, v některých případech nutná jejich rekonstrukce a údržba.

Prostupnost krajiny pro živočichy je ÚP zvýšena. Jsou navrženy nové koridory prostupnosti a to jednak podél cestní sítě doplněním alejové zeleně s travnatým podložím, jednak návrhem založení zatravněných zelených ploch s vysokou i střední a nízkou zelení po obvodu vymezených ploch zástavby i podél stávající zástavby.

e. 3. ochrana před povodněmi

V řešeném území se nenacházejí žádná vodohospodářsky  vyhlášená záplavová území. Nebyla řešena  žádná protipovodňová ochrana.

e. 4. dobývání nerostů

V řešeném území se nenacházejí  žádná CHLÚ ani dobývací prostory pro dobývání nerostů.

f) stanovení  podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením  převážného účelu využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití, případně podmíněně přípustného využití těchto ploch  a stanovení podmínek prostorového uspořádání , včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu (např. výškové regulace zástavby, intenzity využití pozemků v plochách),

Plochy s rozdílným způsobem využití jsou rozděleny na plochy zastavitelné a plochy krajiny.Plochy zastavitelné jsou plochy zastavěné a k zastavění určené. Plochy krajiny jsou plochy nezastavitelné, pokud není územním plánem stanoveno jinak. V obci  jsou navrženy nové plochy  pro bydlení a pro zeleň na veřejných prostranstvích a pro zeleň ochrannou a izolační. Ostatní plochy s rozdílným způsobem využití jsou chápány jako plochy nezastavitelné.

V řešeném území byly vyznačeny následující funkční plochy :

■ plochy bydlení – bydlení v rodinných domech venkovské ( BV )

■ plochy smíšené obytné – venkovské ( SV )

■ plochy občanského vybavení – veřejná infrastruktura  ( OV )

■ plochy občanského vybavení – tělovýchova a sportovní zařízení (OS )

■ výroba a skladování – drobná a řemeslná výroba  ( VD )

■ výroba a skladování – zemědělská výroba  ( VZ )

■ technická infrastruktura – inženýrské sítě  ( TI )

■ zeleň - ochranná a izolační  ( ZO )

■ plochy veřejných prostranství  ( ZV )

■ dopravní infrastruktura – silniční  ( DS )

■ plochy zemědělské  ( NZ )

■ plochy lesní  ( NL )

■ plochy přírodní  ( NP )

■ plochy vodní a vodohospodářské  ( W )

STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH

BV -  PLOCHY  BYDLENÍ  – VENKOVSKÉ

hlavní  využití:

plochy smíšeného využití ve venkovských sídlech využívané zejména pro bydlení v rodinných domech s hospodářským zázemím, obslužnou sféru a nerušící výrobní činnosti

funkční využití:

přípustné:

- objekty určené pro bydlení – izolované rodinné domy, dvojdomy

- objekty pro chov drobného hospodářského zvířectva

- objekty pro skladování produktů zemědělské výroby – stodoly

- oplocené i neoplocené zahrady s funkcí okrasnou, rekreační i užitkovou

- přístupy k jednotlivým stavbám a komunikační plochy kolem těchto staveb, včetně potřebných parkovacích míst

- objekty a liniové stavby sítí technického vybavení, které je potřebné pro funkci daného území

- jednoduché stavby pro podnikatelskou činnost v oboru nevýrobních služeb,

- zařízení veřejného ubytování  do cca 10 osob

- vodní toky a plochy

- cyklostezky, cyklotrasy

nepřípustné využití:

- průmyslové objekty

- velkokapacitní objekty živočišné výroby

- dálnice a rychlostní silnice

- vysokotlaký plynovod a elektrické vedení velmi vysokého napětí

- objekty pro školství a kulturní zařízení s produkcí obtěžující hlukem

- zařízení veřejného stravování a ubytování nad 10 osob a hostinská činnost

podmínečně přípustné:

- výstavbu v ploše BV – Z1 bude možné zahájit až po vyčerpání pozemků na  ploše BV Z 2

- u lokalit BV Z1 a BV Z2 za podmínky, že k řízení o umístění staveb pro bydlení bude měřením hlučnosti z provozu na přilehlé komunikaci dokladováno prokazatelné dodržení hygienických limitů hluku na hranici navrhovaných ploch

- součástí ploch BV- Z1 a BV – Z2 bude pás izolační a ochranné zeleně

SV – plochy smíšené obytné - venkovské

hlavní využití:

plochy smíšeného využití ve venkovských sídlech využívané zejména pro bydlení v rodinných domech (včetně domů a usedlostí s hospodářským zázemím), obslužnou sféru a nerušící výrobní činnosti

funkční využití:

přípustné:

- stavby a plochy bydlení v rodinných domech s užitkovými zahradami včetně domů a usedlostí s hospodářským zázemím

- stávající obyt. objekty využívané k občasnému nebo rekreačnímu bydlení (chalupy)

- obchodní zařízení, veřejné stravování, občanské vybavení pro veřejnost, obecní a státní správu, malá ubytovací zařízení s kapacitou do 10 lůžek, služby nevýrobního charakteru a provozovny sloužící k uspokojování potřeb obyvatel území nerušící rodinné bydlení splňující hygienické limity

- odstavná stání a garáže sloužící potřebě funkčního využití

- stavby pro individuální rekreaci, které svým vzhledem a účinky na okolí nenaruší obytné a životní prostředí

- nezbytné plochy technického vybavení

- příslušné komunikace pěší, cyklistické, motorové

- dopravní plochy a zařízení

- zeleň liniová a plošná

- dětská hřiště

- nerušící zařízení drobné výroby a zemědělské výroby

- informační, propagační a reklamní stavby

nepřípustné využití:

- průmyslové objekty

- velkokapacitní objekty živočišné výroby

- dálnice a rychlostní silnice

- vysokotlaký plynovod a elektrické vedení velmi vysokého napětí

- objekty pro školství a kulturní zařízení s produkcí obtěžující hlukem

- zařízení veřejného stravování a ubytování nad 10 osob a hostinská činnost

OS – OBČANSKÉ VYBAVENÍ – TĚLOVÝCHOVNÁ A SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ

hlavní využití:

plochy uřčené pro tělovýchovu a sport

funkční využití:

přípustné využití :

- sportovní a rekreační hřiště

- sportovní haly

- fitnescentra

- klubovny a šatny

- přístupy k jednotlivým stavbám a komunikační plochy kolem těchto staveb, včetně potřebných parkovacích míst

- objekty a liniové stavby  technické infrastruktury potřebné pro funkci daného území

- doprovodná zeleň

- stavby pro veřejné ubytování a stravování

- služební byty a byty majitelů provozovaných zařízení

- stavby pro maloobchodní prodej

- areály zdraví

- venkovní scény, taneční parkety

- cyklostezky a cyklotrasy

nepřípustné využití:

- průmyslové objekty

- samostatné objekty pro skladování

- velkokapacitní objekty živočišné výroby

rozvojové plochy :

Plochy  označené  OS Z 3

OV – plochy občanského vybavení – veřejná infrastruktura

hlavní využití:

plochy převážně nekomerční občanské vybavenosti sloužící například pro vzdělávání a výchovu, sociální služby a péči o rodiny, zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu, ochranu obyvatelstva

funkční využití:

přípustné:

- maloobchodní, správní a administr. objekty vč. nezbytných obslužných ploch

- služby, veřejné stravování a ubytování

- kulturní, sociální, zdravotnické, výchovné, sportovní a církevní zařízení

- odstavná stání a garáže sloužící potřebě funkčního využití

- nezbytné plochy technického vybavení

- příslušné komunikace pěší, cyklistické a motorové

- zeleň liniová a plošná

- informační a reklamní zařízení

- zařízení drobné výroby a řemesel nerušící nad míru přípustnou okolí a splňující hygienické limity

podmínečně přípustné:

- bydlení v případě, že se jedná o byt správce nebo majitele zařízení

nepřípustné:

- bytová výstavba

- objekty  a plochy zemědělské a průmyslové výroby

# DS – DOPRAVNÍ   INFRASTRUKTURA – SILNIČNÍ

hlavní využití  :

plochy a koridory silniční dopravy – pozemky silnic III. tř., místních a obslužných komunikací, včetně souvisejících ploch (náspy, zářezy, opěrné zdi, mosty, doprovodná zeleň)

funkční využití:

přípustné využití :

- státní a krajské silnice

- místní a účelové komunikace

- komunikace pro pěší

- cyklostezky

- veřejné odstavné a parkovací plochy

- zastávky autobusů a jejich točny

- doprovodná zeleň

- čerpací stanice pohonných hmot

- objekty řadových a hromadných garáží

- liniové stavby  sítí technického vybavení

- zařízení služeb motoristům

- objekty maloobchodu a veřejného stravování

nepřípustné využití:

- objekty pro bydlení a rekreaci

- stavby pro školství, kulturu a zdravotnictví

Rozvojové plochy :

Nejsou vymezeny

# TI  – TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA – INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

hlavní využití:

plochy, trasy a objekty technické infrastruktury

funkční využití:

přípustné využití :

- transformovny, rozvodny el. energie

- čistírny odpadních vod

- přečerpávací stanice

- vodní zdroje a vodojemy

- základnové stanice telefonních operátorů

- regulační stanice plynu

- sedimentační prostory na vodních tocích

- přístupy k jednotlivým stavbám a komunikační plochy kolem těchto staveb

- sběrné dvory

- doprovodná zeleň

nepřípustné využití:

- objekty pro bydlení a rekreaci

- stavby pro školství, kulturu a zdravotnictví

rozvojové plochy :

Plocha označená  TI Z 4

# VD – VÝROBA  A  SKLADOVÁNÍ – DROBNÁ A ŘEMESLNÁ VÝROBA

hlavní využití:

plochy malovýroby, řemeslné či přidružené výroby, výrobní i nevýrobní služby, které nejsou realizovatelné v jiných funkčních plochách

funkční využití:

přípustné:

- 	výroba, služby, řemesla, sklady

- 	odstavná místa a garáže

- 	příslušné komunikace pěší, cyklistické a motorové

-	zeleň liniová a plošná

- 	stavební dvory a zařízení pro údržbu sítí a komunikací

- 	doplňková zařízení obchodu a služeb související s dominantní funkcí

- 	byty služební a majitelů zařízení

nepřípustné:

  - byty nad rámec služebního charakteru

  - plochy a objekty občanské vybavenosti, rekreace a sportu

  - objekty a liniové stavby sítí technického vybavení, které je potřebné pro funkci daného území

# VZ – VÝROBA  A  SKLADOVÁNÍ – ZEMĚDĚLSKÁ VÝROBA

hlavní využití:

plochy zemědělské rostlinné výroby a přidružené drobné výroby

funkční využití:

přípustné využití :

- objekty pro skladování a zpracování zemědělské produkce

- provozovny drobné výroby a výrobních služeb

- služební byty

- objekty pro agroturistiku

- sklady zemědělských strojů

- opravárenské dílny

- administrativní  objekty provozovatelů zemědělské výroby

- přístupy k jednotlivým stavbám a komunikační plochy kolem těchto staveb, včetně potřebných parkovacích míst

- objekty a liniové stavby sítí technického vybavení, které je potřebné pro funkci daného území

- izolační  a doprovodná zeleň

nepřípustné využití:

- velkokapacitní objekty živočišné výroby (kravín, teletník, odchovna mladých dojnic, vepřín, porodna prasnic, drůbežárna, atp.)

- obytné objekty   a objekty pro rekreaci

- zařízení pro školství, zdravotnictví a kulturu

# ZV –  ZELEŇ  NA VEŘEJNÝCH  PROSTRANSTVÍCH

hlavní využití:

plochy, které jsou veřejně přístupné, mají významnou prostorotvornou a komunikační funkci a je třeba je samostatně vymezit

funkční využití:

přípustné využití :

- parky

- plochy sadovnických úprav veřejně přístupné

- vodní toky a plochy

- objekty a liniové stavby  technického vybavení  potřebné pro funkci daného území

- parkovací plochy

- otevřená rekreační hřiště

- dětská hřiště

nepřípustné využití:

- umisťování staveb pro výrobu, občanské vybavení, bydlení i rekreaci

rozvojové plochy :

Plocha označená  ZV P1,  vymezení plochy ZV v lokalitě BV Z2

# ZO –  ZELEŇ  OCHRANNÁ  A  IZOLAČNÍ

hlavní využití:

plochy ochranné a izolační zeleně oddělující plochy SV od ploch VZ

funkční využití:

přípustné využití :

- ochranná  a izolační zeleň mezi jednotlivými funkčními plochami

- ochranná zeleň podél dopravně zatížených komunikací

- liniové stavby  technického vybavení  potřebné pro funkci daného území

nepřípustné využití:

- umisťování staveb pro výrobu, občanské vybavení, bydlení i rekreaci

rozvojové plochy :

Plocha označená  ZO P2

# W – PLOCHY  VODNÍ  A VODOHOSPODÁŘSKÉ

hlavní  využití:

plochy, které se vymezují za účelem zajištění podmínek pro nakládání s vodami, ochranu před jejich škodlivými účinky a suchem, regulaci vodního režimu území a plnění dalších účelů stanovených právními předpisy upravujícími problematiku na úseku vod a ochrany přírody a krajiny

funkční využití:

přípustné využití:

- pozemky vodních ploch, koryt vodních toků

- ostatní pozemky určené pro převažující vodohospodářské využití

- zeleň krajinná, liniová vč. prvků ÚSES (biokoridory, biocentra a interakční prvky)

- účelové komunikace

- stavby nezbytné pro obhospodařování a provoz ploch dané funkce

- nezbytné plochy a liniové trasy technického vybavení

nepřípustné:

- všechny stavby a činnosti, pokud nejsou uvedeny jako přípustné

Plochy nezastavitelné :

# NZ –  PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ

hlavní  využití :

plochy s převažující funkcí intenzivní zemědělské produkce

funkční využití:

přípustné využití :

- zemědělsky využívané plochy pro rostlinnou i živočišnou výrobu

- související obslužné a manipulační plochy

- stavby nezbytné pro obhospodařování zemědělské půdy (např. silážní žlaby, hnojiště, přístřešky pro dobytek, apod.)

- opatření přispívající k vyšší retenci krajiny, zachycení přívalových dešťů, protipovodňová a protierozní opatření, výstavba menších vodních nádrží

- zeleň krajinná, liniová

- komunikace pěší, cyklistické a účelové

- nezbytné plochy dopravní a technické infrastruktury

- informační, propagační a reklamní zařízení

- naučné stezky

podmínečně přípustné:

- plochy pro zalesnění cca do 1ha na plochách navazujících na stávající PUPFL jejichž zalesněním dojde k ucelení PUPFL za předpokladu, že nebude narušena ekologická diverzita

nepřípustné:

- všechny stavby, pokud nejsou uvedeny jako přípustné

# NL – PLOCHY  LESNÍ

hlavní  využití :

plochy s převažujícím využitím pro lesní produkci

funkční využití:

přípustné využití :

- pozemky určené k plnění funkcí lesa

- činnosti a zařízení související se zachováním ekologické rovnováhy území - realizace ÚSES, opatření pro udržení vody v krajině, zachycení přívalových dešťů, protipovodňová a protierozní opatření a další opatření přispívající k vyšší retenci krajiny, zeleň krajinná, liniová, interakční prvky

- účelové komunikace a manipulační plochy

- nezbytné plochy a liniové trasy technického vybavení

- naučné stezky

podmínečně přípustné:

- menší vodní nádrže, v případě, že jejich využití bude extenzivní

nepřípustné:

- všechny stavby, pokud nejsou uvedeny jako přípustné

# NP – PLOCHY   PŘÍRODNÍ

hlavní  využití :

plochy s převažující přírodní funkcí zahrnující mimo jiné zvláště chráněné plochy ( EVL, prvky ÚSES ) apod.

funkční využití:

přípustné:

- zeleň krajinná, liniová vč. prvků ÚSES

- protierozní pásy zeleně

- vodní plochy a toky

- komunikace pěší, cyklistické a účelové

- zemědělské obslužné a manipulační plochy

- nezbytné plochy a liniové trasy technického vybavení

- naučné stezky

nepřípustné:

  - všechny stavby, pokud nejsou uvedeny jako přípustné

  - jakékoli změny využití, které by znemožnily či ohrozily funkčnost biocenter a biokoridorů nebo územní ochranu ploch navrhovaných k začlenění do nich

- Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajištění  obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit

Nejsou vymezeny.

- vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro  které lze  uplatnit předkupní právo

Nejsou vymezeny

j)  vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného budoucího využití, včetně podmínek pro jeho prověření,

R 1 – plocha územní rezervy pro bydlení v rodinných domech – venkovské, navazující a propojující zastavěné území  u silnice III/3154.

i) údaje o počtu listů „Právního stavu“ územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické  části,

A1 Textová část	            	18 stran

B1 Výkres základního členění území 1 :  5000	1 list

B2a Hlavní výkres	1 :  5000	1 list

B2b Hlavní výkres – zastavěné území 1 : 2880	1 list

B2c Výkres koncepce technické infrastruktury 1 :  5 000	1 list

k) vymezení ploch a koridorů, ve kterých je prověření změn jejich využití územní studií  podmínkou pro rozhodování, a dále stanovení lhůty pro pořízení územní studie, její schválení pořizovatelem a vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti.

Podmínkou pro rozhodování v území je zpracování územní studie plochy pro bydlení Z2 jejíž součástí je plocha veřejné zeleně ZV. Studie bude zpracována do 31.12.2016.